Аннотации статей журнала 01-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В.Г. Систер, д-р техн. наук, Е.С. Гриднева (МГУИЭ, г. Москва, Россия); О.В. Абрамов, д-р техн. наук (Институт общей и неорганической химии РАН, г. Москва, Россия)

Изменение химического состава нефтепродуктов под воздействием ультразвука

Рассмотрены подходы к процессу химической модификации нефтепродуктов и предложен метод снижения содержания серы с использованием ультразвуковых колебаний большой интенсивности. Эксперименты с помощью специально сконструированной установки для обработки нефтепродуктов ультразвуком показали принципиальную возможность снижения содержания серы в нефти. Установлено, что наилучшим способом очистки нефтепродуктов от серы является ступенчатая периодическая обработка в ультразвуковом поле с последующим удалением очищенной части нефти.

Г.М. Гончаров, д-р техн. наук, И.С. Гуданов, Ю.Б. Лаврентьев, канд. техн. наук, А.А. Ломов, д-р техн. наук (Ярославский государственный технический университет, Россия)

Исследование эффективности способов устранения инкапсулирования при экструзии резиновых смесей

Проведены предварительные численные расчеты и экспериментальное исследование динамики деформирования поверхности раздела материалов. Анализ полученных результатов показал, что на характер поверхностного искажения в большей мере влияет различие в режимных параметрах и несовершенство геометрии границ формующих каналов. В соответствии с этим предложены способы устранения деформирования поверхности раздела материалов. Выявлено, что наиболее перспективными являются геометрические средства, реализующие статический и динамический способы воздействия. Кроме того, был предложен ряд характеристик для оценки эффективности вновь разрабатываемых средств устранения склонности к инкапсулированию.

Я.Ф. Магарил, А.А. Назаров, Я.С. Шпанер, Р.Г. Гимранов (ЗАО «Магси», г. Казань, Россия)

Специальные оголовки факельных установок

Дано описание конструкции факельного оголовка для бездымного сжигания тяжелых и непредельных углеводородов,а также сжигания газа низкого давления в потоке газа высокого давления на совмещенных оголовках, используемых на нефтегазовых предприятиях.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Н.Г. Ермошин, О.В. Тиньков, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); Н.М. Вареных, канд. техн. наук, В.И. Сарабьев, д-р техн. наук (ФГУП «ФНПЦ НИИ прикладной химии», г. Сергиев Посад Московской обл., Россия)

Криогенная переработка полимерных связующих в производстве смесевых порошкообразных продуктов

Предложена схема подготовки порошкообразных материалов с введением в их состав вязкоупругих компонентов путем охрупчивания с дальнейшим криогенным измельчением. Приведены результаты анализа механизма структурообразования порошкообразных смесей на основе полимеров криогенными методами. Разработана расчетная модель для определения необходимых энергозатрат на измельчение полимеров при низких температурах. Определены перспективные направления совершенствования процесса приготовления смесей, содержащих полимерные связующие.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Г.И. Бумагин, д-р техн. наук, С.Г. Овчинников, А.Г. Лапкова (Омский государственный технический университет, Россия)

Исследование процессов образования униполярного объемного заряда и конвективного тока в электрогазодинамическом компрессоре

Показаны возможности ионизации рабочей среды, образование объемного заряда и конвективного тока в ступенях ЭГД-компрессора с помощью коронного разряда. Дано объяснение в первом приближении образования отрицательного униполярного объемного заряда и конвективного тока во внешней области разряда при отрицательной короне и положительного объемного заряда и конвективного тока во внешней области разряда – при положительной короне. Приведена зависимость возникающего перепада давлений в ступенях ЭГД-компрессора от величины образующегося конвективного тока и напряженности электрического поля в межэлектродном пространстве.

Б.Н. Зотов, канд. техн. наук (ОАО «НПО «Гидромаш», г. Москва, Россия); В.И. Мелащенко, канд. техн. наук (Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия)

Характеристики шнека, установленного в патрубке с существенным радиальным зазором Рассмотрено шнековое предвлюченное устройство для центобежных насосов – осевихревой насос (ОВН), шнек которого помещен в патрубок с большим радиальным зазором. Результаты испытаний шнеков представлены в относительных координатах: коэффициент подачи – коэффициент напора . Получены экспериментальная характеристика шнека в патрубке с минимальным зазором и характеристика, рассчитанная по формуле для ОВН. Отмечено хорошее совпадение результатов по напору при .

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

М.Н. Борзых, канд. техн. наук (Красноармейский НИИ механизации, Московская обл., Россия)

Разработка конструкции и расчет фильтра-дожигателя, применяемого в установке для демеркуризации ртутьсодержащих отходов

Приведен расчет и разработана конструкция фильтра – дожигателя, позволяющего осуществлять очистку от пыли технологического газа, образующегося при термической переработке ртутьсодержащих гальванических элементов, при температуре 500–600 ºС и дожигание органических продуктов технологического газа разложения на углекислый газ и воду.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

Н.Н. Коновалов, д-р техн. наук (НТЦ «Промышленная безопасность», г. Москва, Россия); В.М. Зуев, д-р техн. наук (ОАО «Ижорские заводы», г. Санкт-Петербург, Россия); В.И. Капустин, канд. техн. наук (ОАО НПО ЦНИИТмаш, г. Москва, Россия); В.И. Иванов, д-р техн. наук (НОУ УЦ «Самара», Россия); Ю.И. Удралов, канд. техн. наук (ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург, Россия)

Концепция новых Методических рекомендаций о порядке проведения радиографического контроля технических устройств и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах

Проведен анализ существующих стандартов и нормативной документации по радиографическому контролю. Определены перспективные и приоритетные направления в области стандартизации радиографического контроля. При разработке новых методических рекомендаций проведена гармонизация методических подходов, технологии радиографического контроля, требований к средствам контроля и измерений в отечественных и международных стандартах. Определены и оптимизированы количественные показатели качества радиографического контроля.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

А.В. Собянин (Каменск-Уральский комплексный отдел МТУ Ростехнадзора по УФО); Ю.В. Холодников, А.С. Волков (ООО СКБ «Мысль», г. Екатеринбург, Россия);

Применение химически стойких композиционных материалов для опасных производственных объектов

Отмечены преимущества композиционных материалов (наполненных пластиков), позволяющие обеспечивать высокие требования по изготовлению опасных производственных объектов (ОПО). Обоснована необходимость защиты ОПО композитами, особенно при проведении футеровочных работ и при изготовлении изделий, эксплуатируемых в особо опасных производственных условиях. Показано, что изготовление ОПО из химически стойких композитов позволяет снизить массу конструкции – на 25–50 %, трудоемкость изготовления – в 1,5–2 раза, энергоемкость производства – в 8–10 раз, металлоемкость – в 1,6–3 раза.

Аннотации статей журнала 02-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.Б. Генералов, В.М. Клевлеев, доктора техн. наук, И.А. Кузнецова, канд. техн. наук, А.О. Пилягина (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Исследование динамического процесса волочения порошкообразного материала через коническую фильеру

Представлены результаты теоретических исследований динамического процесса волочения порошкообразных материалов через коническую сужающуюся фильеру. Получены кривые изменения плотности, касательных и средних нормальных напряжений в пространстве полярных координат. Проведен сравнительный анализ полученных результатов с экспериментальными данными и установлена их удовлетворительная согласуемость.

Х.Ш. Бахронов, канд. техн. наук (Навоийский государственный горный институт, Республика Узбекистан)

Интенсивность переноса теплоты в трубе с псевдоожиженным слоем

Исследована интенсивность процесса теплоотдачи в псевдоожиженном слое применительно к теплообменным аппаратам с трубчатым рабочим участком. Приведена схема опытной установки. В качестве модельной твердой фазы использованы сферические частицы (стальные и полихлорвиниловые шарики, свинцовая дробь и полидисперсный гравий). Получены кривые зависимости коэффициента теплоотдачи от скорости ожижающего потока.

В.В. Ходус (Воронежский государственный технический университет, Россия)

Повышение точности расчета гидроциклонов в результате учета переноса гидродинамических потерь из пограничного слоя в ядро потока

Отмечено, что основным видом потерь в гидроциклонах являются потери при течении вдоль поверхности. Показана особая роль асимметричного торцового эффекта, приводящего к интенсивной продольной циркуляции, переносящей потери из пограничного слоя в ядро потока. Распределение скоростей и давлений по радиусу определено из равенства потерь на поверхности и в ядре потока, а в осевом направлении – на основе принципа наибольшего расхода. Создана модель течения в конической зоне гидроциклона, позволяющая определить сужение воздушного столба к вершине конуса и расход через шламовое отверстие. Дано объяснение ряда аномальных гидродинамических явлений. В.Г. Систер, д-р техн. наук, Е.С. Гриднева (МГУИЭ, г. Москва, Россия); О.В. Абрамов, д-р техн. наук (Институт общей и неорганической химии РАН, г. Москва, Россия) Каталитическая модификация нефтепродуктов под воздействием ультразвука Исследован процесс обессеривания сырой нефти и дизельного топлива при использовании ультразвуковых колебаний большой интенсивности. Установлено, что процентное содержание серы в нефтепродуктах значительно снижается при добавлении в качестве катализатора высокодисперсных порошков железа, алюминия и никеля, а в качестве окислителя – пероксида водорода и разбавленной серной кислоты. В результате обработки в ультразвуковом поле образовалась двухфазная система, в которой окисленная сера концентрировалась в водной фазе, при этом содержание серы в углеводородной фазе снижено на 30–40% КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА Г.И. Бумагин, д-р техн. наук, Д.В. Бородин, А.Г. Лапкова (Омский государственный технический университет, Россия); А.Е. Раханский, канд. техн. наук (ООО НТК «Криогенная техника», г. Омск, Россия)

Работа и конструкция ЭГД-генератора-детандера на природном газе

Предложена ступень электрогазодинамического генератора-детандера (ЭГД-Г-Д) с новыми проточной частью, системой и формой электродов. Исследовано изменение параметров потока, скорости заряженных частиц и радиусов проточной части по длине соплового аппарата и диффузора. Возможно применение такого ЭГД-Г-Д в качестве источника холода в ожижителе природного газа, в воздухоразделительных установках, газоразделительных станциях и др.

В.И. Карагусов, д-р техн. наук, Н.В. Тятюшкин, Е.Е. Карагусова (ООО «НТК «Криогенная техника», г. Омск, Россия)

Двухступенчатая микрокриогенная система Гиффорда – Макмагона для работы на субгелиевом температурном уровне

Приведены результаты модернизации серийного образца двухступенчатой микрокриогенной системы Гриффорда-Макмагона с целью понижения температурного уровня и повышения холодопроизводительности. Получены конструктивные решения, позволяющие при минимальных доработках серийного образца двухступенчатой микрокриогенной системы Гриффорда-Макмагона значительно улучшить характеристики: холодопроизводительность на гелиевом уровне превысила 0,7 Вт, а минимальная температура составила 1,66 К, что является уникальным результатом для микрокриогенных систем.

В.Д. Продан, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Особенности расчета и проектирования разъемных герметичных соединений для систем, работающих при низких температурах

Рассмотрены особенности расчета разъемных герметичных соединений, работающих при криогенных температурах. Приведены основные расчетные формулы. Даны рекомендации по применению уплотнительных элементов для обеспечения герметичности соединения при низкой температуре. Проанализированы два варианта выполнения самоуплотнения (радиальное и осевое).

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

И.В. Щербатенко, д-р техн. наук, В.И. Суриков (ООО «Институт ВНИИСТ», г. Москва, Россия)

Исследование течения жидкости в шнековых колесах

Рассмотрено двумерное обтекание решетки шнекового колеса с относительной протяженностью межлопастного канала менее 6. На основе уравнений гидродинамики и эмпирической зависимости гидравлических потерь на трение получено в общем виде выражение для расчета распределения по радиусу осевой и окружной составляющих абсолютной скорости потока за шнеком на режимах работы без обратных токов на входе и противотоков на выходе. Показано удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментальными данными.

А.С. Говберг, В.А. Терпунов, канд. техн. наук, К.К. Суворов, канд. техн. наук, А.А. Шумилин (ООО «ПК «Борец», г. Москва, Россия)

Гидроциклонные сепараторы механических примесей типа СМГБ для погружных электроцентробежных насосов

Приведено краткое описание конструкции нового гидроциклонного сепаратора механических примесей типа СМГБ конструкции ООО «ПК «Борец», позволяющего повысить долговечность электропогружных насосов, откачивающих из скважин рабочие среды с повышенным содержанием механических примесей. Указаны основные характеристики стендовой установки для испытаний сепараторов типа СМГБ. Представлены результаты стендовых испытаний. Установлено, что разработанная конструкция сепаратора с гидроциклонным сепарированием механических примесей работоспособна в жидкой среде с предельно допустимым для электроцентробежных насосов содержанием механических примесей 2000 мг/л с высокой эффективностью очистки (95–97%). Предлагаемая конструкция гидроциклонного сепаратора отличается от применяемых на промыслах сепараторов центробежного типа отсутствием вращающихся деталей, простотой конструкции, повышенной надежностью и долговечностью. Опытные образцы сепаратора СМГБ отправлены на испытания в СНГДУ-2 ЗАО «ТНК-ВР».

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.И. Назаров, канд. техн. наук, И.А. Булатов, Д.А. Макаренков, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Особенности разработки процесса прессового гранулирования биотоплива на основе древесных и растительных отходов

Рассмотрена проблема использования гранулированного топлива из древесных опилок в качестве замены традиционных источников энергии, показаны преимущества древесных гранул перед другими видами топлива. Приведены результаты исследований поведения древесных опилок в канале при проходном прессовании. Приведены результаты исследований влияния температуры на изменение пластической прочности исходного сырья. Показано, что использование термонагрева приводит к снижению удельного давления прессования, что позволяет снизить энергозатраты и повысить эффективность процесса получения конечного продукта.Рассмотрены принципы работы роторных прессов, а также силы, действующие на прессуемую массу в очаге деформаций. Приведен ряд уравнений, описывающих поведение материала в канале проходного прессования, а также связь геометрических параметров канала и свойств перерабатываемого материала.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

О.Ю. Еренков, В.В. Заев, Д.В. Картелев, кандидаты техн. наук (Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия); В.А. Ащин (Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения, г. Хабаровск, Россия)

Влияние предварительного деформирования полимерных материалов на качество поверхностного слоя обработанных точением деталей

Приведены результаты исследований качества поверхностного слоя полимерных материалов, обработанных точением. Разработан новый комбинированный способ токарной обработки, при котором полимерный материал предварительно подвергают механизму деформировано (сжатием или растяжением). Определены геометрические показатели качества поверхностного слоя детали из фторпласта-4 в зависимости от варианта токарной обработки заготовок. Приведены полученные экспериментально отклонения от круглости и цилиндричности деталей, обработанных при типовом и комбинированном режимах резания.

Аннотации статей журнала 04-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.А. Асламов, Н.В. Кузьменко, кандидаты техн. наук (Ангарская государственная академия, Россия)

Влияние напряженно-деформированного состояния внутренней поверхности технологического оборудования на дезинтеграцию загрязнений

Рассмотрены физико-механические основы дезинтеграции загрязнений внутренних поверхностей технологического оборудования при деформировании его стенки с помощью импульсного ударного воздействия. Получены теоретические критерии оценки параметров механических колебаний стенки технологического оборудования: деформационно-энергетические характеристики зоны ударного воздействия, отвечающие условию прочности пластины, а также данные, необходимые для разработки соответствующего ударного электроимпульсного устройства.

А.А. Борисов, Б.В. Бердышев, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Рабочая характеристика червячных экструдеров для производства изделий из полимеров

Определена расходно-напорная характеристика червячного пресса при обращенном движении его рабочих органов (червяк неподвижен, движется стенка цилиндра). Для расчета использована реологическая модель вязкоэластичной среды. Получена зависимость для определения объемного расхода расплава вязкоэластичного полимера в канале червяка при соответствующем градиенте давления. Сравнение экспериментальных и расчетных данных показало их хорошее совпадение, что позволяет рекомендовать данную зависимость при проведении расчетов и конструирования экструзионного оборудования.

А.С. Соколов, М.Г. Лагуткин, д-р техн. наук, А.С. Пушнов, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); Е.В. Муравьев, Н.Д. Саенко, кандидаты техн. наук (ООО «Гипрохим», г. Москва, Россия) И.Н. Букетов (ООО «Бизнес-Восток», г. Славянск, Украина)

Эффективная нерегулярная керамическая кольцевая насадка для тепло- и массообменных процессов

Разработана новая эффективная нерегулярная керамическая кольцевая насадка для тепло- и массообменных процессов, имеющая меньшее гидравлическое сопротивление и более высокую эффективность по сравнению с испытанными насадками, которая может быть использована взамен наиболее часто применяемых в промышленности колец Рашига. Определены закономерности изменения основных гидродинамических и массообменных характеристик разработанной насадки и предложены эмпирические уравнения для расчета данных параметров.

М.С. Муллакаев, канд. физ.-мат. наук, О.В. Абрамов, В.О. Абрамов, доктора техн. наук, О.М. Градов, канд. физ.-мат. наук, А.А. Печков, канд. техн. наук (Институт общей и неорганической химии РАН, г. Москва, Россия)

Ультразвуковая технология восстановления продуктивности низкодебитных скважин

Проведен анализ механизма ультразвукового воздействия на процессы, происходящие в нефтяных скважинах. Изучена природа и особенности акустического течения, возможности управления его параметрами, что вызвано практической необходимостью разработки ультразвукового оборудования и технологии обработки низкодебетных скважин, выбора эффективных режимов работы и создания условий, при которых процесс восстановления продуктивности скважины даст максимально возможный эффект. Сформулированы научные принципы, которые необходимо учитывать при конструировании ультразвуковой аппаратуры, предназначенной для обработки тяжелых нефтей. Создан и опробован промышленный образец такого оборудования.

В.Г. Систер, д-р техн. наук, Е.С. Гриднева (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Расчет параметров процесса обессеривания нефтепродуктов под действием ультразвука

Проведена обработка результатов экспериментов по сонокаталитическому окислительному обессериванию нефти и нефтепродуктов в соответствии с теорией подобия в критериальном виде. Дана оценка значимости набора критериев подобия путем расчета изменения значений выбранных критериев от условий эксперимента по времени. Установлено критериальное соотношение на основании выбора значимых критериев подобия и показано, что расчетные значения эффективности процесса хорошо согласуются с экспериментальными результатами.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В.Ю. Семенов, канд. техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); Ю.А. Лаухин, А.В. Козлов, кандидаты техн. наук, С.Б. Малахов, Г.Н. Левдик, М.Ю. Прокшин (г. Москва, Россия)

Результаты экспериментальных исследований криогенного волнового детандер-компрессора

Проведена экспериментальная проверка возможности создания криогенного «волнового детандера» (ВД), не уступающего по термодинамической эффективности классическому детандер-компрессору. Исследовано влияние отдельных конструктивных параметров на термодинамическую эффективность ВД при работе в области криогенных температур с относительно небольшим расходом (500–1800 м3/ч) природного газа. Представлена схема испытательного стенда с замкнутым контуром пассивного газа. Приведены расчетные и экспериментальные данные по влиянию степени расширения активного потока на адиабатный КПД и степени сжатия пассивного потока на относительный расход газа.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

В.С. Калекин, д-р техн. наук, Д.В. Калекин (Омский государственный технический университет, Россия)

Рабочий процесс прямоточного поршневого газового двигателя с принципиально новой системой газораспределения

Приведены результаты экспериментальных исследований однорядного поршневого газового двигателя с самодействующей системой газораспределения. Простота конструкции, высокая эффективность, широкий диапазон работы обеспечивают возможность его применения во взрыво-пожароопасных горных производствах, химической и нефтехимической промышленности, системах энергосбережения, при проведении аварийно-спасательных работ МЧС, разработке экологически чистых автомобильных двигателей, использующих энергию инертных предварительно сжатых или сжиженных газов, водородных двигателей внешнего сгорания.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

М.Г. Зиганшин, А.М. Зиганшин, кандидаты техн. наук (Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Республика Татарстан, РФ); А.В. Дмитриев, канд. техн. наук (Казанский государственный технологический университет, Республика Татарстан, РФ)

Аппараты и режимы комплексной обработки выбросов с галогенсодержащими загрязнителями

Исследован комплекс устройств для обезвреживания производственных выбросов, содержащих галогены. Выбросы подвергаются хемосорбционной, конденсационной и термической обработкам с удалением галогенов из системы перед последней стадией обработки. Определены оптимальные конструктивные характеристики аппаратов и параметры обработки, соответствующие максимальному обезвреживанию галогенсодержащих веществ и минимизации выброса CO2, обеспечивающие эффективность предлагаемой системы очистки по загрязнителям глобального действия.

Л.Н. Ольшанская, д-р хим. наук, А.А. Кулаева, Е.К. Липатова, канд. техн. наук, Е.А. Данилова, канд. техн. наук (Энгельсский технологический институт (филиал Саратовского государственного технического университета, Россия )

Анализ механизма процесса, протекающего на границе кадмийселективный электрод – раствор CdSO4 методом Фарадеевского импеданса

Методом Фарадеевского импеданса в интервале частот колебаний переменного тока 0,01–200 кГц проведены исследования процесса, протекающего в системе Cd-СЭ – раствор CdSO4. Установлено, что процесс протекает по двухстадийному механизму: на первой стадии происходит образование поверхностной пленки, проводящей по катионам Cd2+, на второй – твердофазные превращения в мембране СЭ. Предложена эквивалентная схема, адекватно описывающая процессы, протекающие на электроде, и рассчитаны ее основные параметры и диффузионно-кинетические характеристики для конденсированного и неконденсированного электродов. Сопоставление диффузионно-кинетических параметров процессов показали, что с увеличением концентрации электролита скорость диффузии возрастает, величина с0D1/2 (где c0, D – начальная мольная концентрация и коэффициент диффузии потенциалопределяющих частиц) имеет тенденцию увеличения. Для конденсированных электродов параметры транспорта и плотность тока обмена имеют более высокие значения.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В.Д. Макаренко, д-р техн. наук, И.О. Макаренко, А.Н. Халин, В.В. Объедкова (Нижневартовский филиал Тюменского государственного нефтегазового университета, Россия); М.Ю. Мухин, канд. техн. наук, Е.Н. Галич, д-р техн. наук (ООО «Биметаллы», Россия)

Влияние модифицирующих микродобавок на коррозионную стойкость сварных соединений нефтегазопроводов

Исследовано влияние модифицирующих добавок РЗЭ, ЩЗЭ и Zr на коррозионную стойкость сварных соединений нефтегазопроводов. Установлены оптимальные концентрации микродобавок церия, иттрия, кальция, бария и циркония в наплавленном металле, обеспечивающие высокие коррозионные свойства сварных швов. Получены математические модели для инженерных и прогнозных оценок срока службы сварных нефтегазопроводов.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

А.И. Иголкин, канд. техн. наук, Ю.В. Зеленин (ПК ЦНТУ «Прометей», г. Санкт-Петербург, Россия)

Износостойкая наплавка на внутренних поверхностях трубопроводов и емкостных аппаратов

Рассмотрены технологии наплавки износостойких слоев металла на внутренние поверхности труб и емкостных аппаратов для защиты оборудования от абразивного износа, в том числе высокотемпературного. Описаны технология изготовления и некоторые свойства износостойких биметаллических наплавленных плит и труб с внутренней наплавкой. Показаны перспективы использования данной продукции для защиты оборудования от износа, применяемого в каталитических и контактных процессах на химических и нефтеперерабатывающих предприятиях.

Аннотации статей журнала 05-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В.Б. Кунтыш, д-р техн. наук (Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь); А.Э. Пиир, д-р техн. наук (Архангельский государственный технический университет, Россия)

Анализ тепловой эффективности, объемной и массовой характеристик теплообменных секций аппаратов воздушного охлаждения

Выполнены сравнительное сопоставление и анализ тепловой эффективности, объемной и массовой характеристик пучков, применяемых в промышленности, и новых типов биметаллических ребристых труб (БРТ). Установлено, что по совокупности характеристик оптимальным является пучок труб из БРТ с навитыми KLM-ребрами. Полученные результаты позволяют проводить обоснованный выбор типоразмеров БРТ при модификации и конструировании теплообменных секций аппаратов воздушного охлаждения.

В.Ю. Архангельский, канд. техн. наук (ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», г. Сергиев Посад Московской обл., Россия)

Исследование процессов нестационарного истечения сыпучих материалов из гравитационных питателей

Рассмотрены результаты исследования механизма течения сыпучей среды и определения поля скоростей при нестационарном режиме истечения в процессе развития пластической зоны в жесткопластичном теле. Исследовано течение сыпучей среды без внутреннего трения и с внутренним трением. Показаны различные стадии развития пластической зоны смесевой порошкообразной композиции с коэффициентом трения 0,71.

В.Г. Систер, д-р техн. наук, О.А. Елисеева (МГУИЭ, г. Москва, Россия); А.К. Леднев, канд. физ.-мат. наук (Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва, Россия)

Исследование закономерностей ударного взаимодействия капли с поверхностью жидкости

Приведены результаты исследования характера возмущений при взаимодействии падающей капли с неподвижным или движущимся горизонтально и под некоторым углом наклона слоем жидкости. Получены критериальные зависимости характерных геометрических размеров возмущений от скорости движения и толщины пленки жидкости, размера и скорости падающих капель, угла наклона движущегося слоя жидкости.

Х.Ш. Бахронов, канд. техн. наук (Новоийский государственный горный институт, Республика Узбекистан)

Гидродинамические процессы в выпарном аппарате с твердой фазой

Приведены результаты экспериментальных исследований гидродинамических процессов в контуре прозрачной модели выпарного аппарата при использовании жидкости, содержащей твердую фазу.

В.И. Панченко, канд. техн. наук (Казанский государственный технологический университет им. А.А. Туполева, Республика Татарстан, РФ); Я.Ф. Магарил, А.А. Назаров, Я.С. Шпанер, Р.Г. Гимранов (ЗАО «Магси», г. Казань, Республика Татарстан, РФ)

Аэродинамические газовые затворы для факельных установок

Описаны схемы наиболее технологичных аэродинамических затворов факельных труб с минимальными габаритами. Проанализированы параметры запатентованных затворов двух типов, отмечена простота их конструкции.

А.Б. Голованчиков, д-р техн. наук, Н.А. Дулькина, канд. техн. наук (Волгоградский государственный технический университет, Россия); А.Б. Дулькин, канд. техн. наук (ОАО «Атомэнергопроект», г. Волгоград, Россия)

Термоуплотняемый линзовый компенсатор

Рассмотрена проблема закоксовывания линз компенсаторов при перекачке темных нефтепродуктов. Представлена конструкция осевого компенсатора, защищенная патентом РФ, позволяющая предотвратить попадание высоковязких жидкостей в линзы компенсатора при помощи специальной гильзы. Предложен алгоритм расчета для конструирования термоуплотняемого осевого линзового компенсатора.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Г.И. Бумагин, Ю.А. Бурьян, доктора техн. наук (Омский государственный технический университет, Россия); Е.И. Рогальский (ООО НТК «Криогенная техника», г. Омск, Россия)

Способы модернизации действующих воздухоразделительных установок среднего давления типа К-0,4 и АК-1,5

Описана модернизация воздухоразделительной установки (ВРУ) среднего давления К-0,4 производства ОАО «Кислородмаш», эксплуатируемой на Омском автогенном заводе. Приведены перспективные схемы модернизации ВРУ для увеличения выхода кислорода на жидкостном режиме. Проведено сравнение некоторых вариантов модернизации. Отражены основные результаты проведенной модернизации.

Н.В. Тятюшкин, В.И. Карагусов, д-р техн. наук, Е.Е. Карагусова (ООО «НТК «Криогенная техника», г. Омск, Россия); Н.В. Карагусова (Омский государственный технический университет, Россия)

Расчетные исследования нанокриогенной системы охлаждения, реализующей обратный цикл Стирлинга

Разработана математическая модель нанокриогенной системы охлаждения (НКСО) объемного действия, реализующей замкнутый обратный цикл Стирлинга. Представлена расчетная схема НКСО для ряда вариантов, отличающихся характеристическими размерами. Получена зависимость холодопроизводительности НКСО от характеристического размера при различных температурах криостатирования.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

А.Я. Красильников, д-р техн. наук (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, Россия); А.А. Красильников (ОАО «СвердНИИхиммаш», г. Екатеринбург, Россия)

Влияние компоновки герметичных насосов с магнитной муфтой на угол рассогласования полумуфт и потери мощности в токопроводящем экране

Приведены компоновки герметичных насосов с магнитной муфтой. Рассмотрено влияние на угол рассогласования суммарного момента инерции вращающихся ведомых частей насоса. Показано влияние толщины разделительной перегородки (экрана) между полумуфтами магнитной муфты на потери мощности в токопроводящем экране.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А.Н. Краснокутский, канд. техн. наук, Л.Р. Кабо, Ю.Ю. Трифонов, канд. техн. наук (НТП «Трубопровод», г. Москва, Россия)

Программа расчета сосудов и аппаратов

Разработана программа ПАССАТ (Прочностной Анализ Состояния Сосудов, Аппаратов, Теплообменников) для прочностных расчетов сосудов и аппаратов. Программа позволяет рассчитывать элементы аппаратов в рабочих условиях, условиях монтажа и испытаний с учетом взаимного влияния элементов. Особенность программы ПАССАТ – отображение трехмерной модели рассчитываемого аппарата, что позволяет визуально контролировать введенные данные и получаемые результаты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

А.В. Козлов, д-р техн. наук, А.С. Теренченко, канд. техн. наук (ФГУП «НАМИ», г. Москва, Россия); В.Г. Систер, д-р техн. наук, Е.М. Иванникова, канд. техн. наук, О.А. Елисеева (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Математическая модель полного жизненного цикла биодизельного топлива*

Разработана математическая модель материальных и энергетических потоков в полном жизненном цикле биодизельного топлива (БД), получаемого по одно- и двухстадийному технологическому процессу для дизелей многоцелевого назначения. Методика учитывает стадию получения БД, стадию вспомогательных процессов и стадию использования БД.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Г.М. Хажинский, д-р техн. наук (ИФДМ, г. Москва, Россия)

Выносливость стальных цилиндрических стержней при различных видах нагружения

Отмечено, что при изучении усталостного роста трещин в стальных цилиндрических стержнях возможно использование теоретических моделей механики мелких трещин. При исследовании использована степенная диаграмма циклического деформирования. Сопоставлены пределы выносливости при однородном (осевое растяжение-сжатие) и неоднородном (знакопеременный изгиб) напряженных состояниях. Расчетные данные по пределу выносливости при растяжении-сжатии удовлетворительно согласуются с экспериментальными.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

А.А. Вещев, д-р техн. наук, А.В. Проворов, канд. техн. наук, Ю.А. Сартаков (Ярославский государственный технический университет, Россия)

Исследование энергосиловых характеристик процесса резания при утилизации изношенных металлокордных покрышек

Приведены результаты исследований процесса резания металлокордных автопокрышек ножами гильотинного типа. Представлены зависимости влияния параметров ножа и разрезаемых образцов на удельные усилия резания. Описан лабораторный стенд для проведения исследований.

Аннотации статей журнала 06-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вик. В. Элкснин (ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», г. Подольск Московской обл., Россия); О.А. Приймак (ЭТЦ ЦКБН, г. Подольск Московской обл., Россия); Вл. В. Элкснин (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск Московской обл., Россия)

Применение методов оптимизации при проектировании химического и нефтегазового оборудования

Рассмотрены вопросы, возникающие при проектировании элементов химического и нефтегазового оборудования, работоспособность которого в немалой степени зависит от того, насколько рационально подобраны конструктивные параметры его узлов и отдельных деталей. Приведен пример подбора конструктивных параметров при проектировании элементов крупногабаритного соединения со скобовым затвором – фланцев и хомута, который иллюстрирует эффективность использования математического моделирования и оптимизации при решении задач, связанных с обоснованием работоспособности химического и нефтегазового оборудования. Решение задачи оптимизации проведено с использованием конечно-элементной программы ANSYS.

И.И. Гогонин, д-р техн. наук (Институт теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе, г. Новосибирск, Россия)

Теплообмен при кипении жидкостей на оребренных стенках труб теплообменных аппаратов

Изложен алгоритм расчета оптимальных параметров трапециевидного оребрения труб теплообменного аппарата в соответствии с условиями его работы. В основу расчета положены выводы, следующие из анализа экспериментальных работ многих исследователей. Расчет, проведенный по предлагаемому алгоритму, позволил установить, насколько целесообразно применение оребрения в конкретном случае и какие параметры должна иметь оребренная стенка.

О.А. Коньков, П.В. Ежов (КазНЦ РАН – Институт теплоэнергетики, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ); А.В. Дмитриев, канд. техн. наук, Н.А. Николаев, д-р техн. наук (Казанский государственный технологический университет, Республика Татарстан, РФ)

Турбулентная миграция тонкодисперсной взвеси в вихревых камерах

Исследованы процессы гидродинамики и осаждения пыли в вихревых камерах и разработаны соответствующие математические модели. На базе математического эксперимента получены данные об эффективности отделения твердых частиц за счет инерционного осаждения и турбулентной миграции. В основе разработанной модели – основополагающие уравнения движения сплошных сред и общепризнанные полуэмпирические подходы к описанию движения дисперсной фазы. Результаты численных экспериментов согласуются с опубликованными экспериментальными данными. Полученные результаты могут быть применены для расчета оптимальных технологических параметров в аппаратах, предназначенных для очистки газовых выбросов.

К.Ю. Муравьев (ОАО «СвердНИИхиммаш», г. Екатеринбург, Россия)

Особенности расчета геометрических параметров планетарных зубчатых передач для редукторов шнековых центрифуг

Описаны особенности и недостатки различных систем геометрического расчета эвольвентных зубчатых передач внутреннего зацепления, применяемых в редукторах шнековых центрифуг. Предложена схема расчета интерференции зубьев колес с помощью программы Mathematica.

А.В. Коростылев, Л.Д. Луганцев, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Инженерный анализ надежности и ресурса реакционных труб печей конверсии метана

Приведены метод и алгоритм инженерного анализа долговечности и надежности трубчатых элементов высокотемпературного оборудования, работающих в условиях нестационарного термосилового воздействия. Представлены результаты исследования кинетики вязкоупругого деформирования изделий как случайного процесса.

В.М. Пестов (НПО «Искра», г. Пермь, Россия)

Унифицированная установка для улавливания легких фракций нефти

Разработана унифицированная установка для улавливания легких фракций нефти, позволяющая внедрить универсальную технологию сбора нефтяного попутного газа из резервуаров и сепараторов последней ступени сепарации газа, повысить качество подготовки нефти в результате более эффективного отделения газа из нефти при снижении давления сепарации, а также снизить капитальные и эксплуатационные затраты.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

А.Б. Вандышев, канд. хим. наук, В.А. Куликов, канд. техн. наук, С.Н. Никишин (ИМАШ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия)

Повышение эффективности получения особо чистого водорода из азотоводородных газовых смесей

Представлены результаты анализа режимов работы одного из первых в России опытно-промышленных высокотемпературных мембранных аппаратов ДБ-100 для получения особо чистого водорода (99,9999 – 99,999999 об. %). Взаимосвязь между основными технологическими и конструктивными параметрами выражена совокупностью уравнений. Численным моделированием проведена оптимизация эксплуатационных параметров мембранного аппарата ДБ-100.

В.А. Бузановский, канд. техн. наук (НПО «Химавтоматика», г. Москва, Россия)

Хроматографическая информационно-измерительная система физико-химического состава и свойств природного газа

Разработана информационно-измерительная система для определения состава и свойств природного газа с учетом требований: обеспечение низкой стоимости системы и погрешности измерений не более 2 %. Приведены архитектура системы, методическое обеспечение выполняемых измерений и результаты исследований.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Л.А. Тарасова, канд. техн. наук, А.В. Кравцов, О.А. Трошкин, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Параметры водокольцевого компрессора, работающего в режиме рециркуляции запирающей жидкости

Для исследования влияния степени интенсивности рециркуляции на эксплуатационные показатели машины проведена серия испытаний при различной подаче рабочей жидкости (воды) в газодувку. Показано, что в зависимости от степени рециркуляции расслоение экспериментальных точек, характерное для конкретного значения степени рециркуляции, незначительно, поэтому полученные результаты могут быть аппроксимированы одной и той же кривой. Установлено, что увеличение напора с увеличением массового расхода воздуха характерно для машин роторного типа, а увеличение напора с ростом степени рециркуляции связано с тем, что уменьшается газосодержание жидкостного кольца.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.С. Асламова, канд. техн. наук, М.И. Аршинский, Н.А. Брагин, А.А. Жабей (Ангарская государственная техническая академия, Россия)

Исследование прямоточного циклона с промежуточным отбором пыли

Исследовано влияние среднерасходной скорости очищаемого газа, критерия Рейнольдса на среднюю эффективность улавливания пыли цемента и оксида алюминия, на гидравлическое сопротивление и коэффициент гидравлического сопротивления прямоточного циклона с промежуточным отбором при большой закрутке потока и небольших скоростях газового потока. Получены оценки эффективности пылеулавливания испытанного циклона по вероятностно-энергетическому методу, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными. Установлено, что показатели фракционной эффективности испытанного циклона лучше, чем у противоточного циклона ЦН-24.

Д.А. Серебрянский, канд. техн. наук (Институт теплофизики НАН Украины, г. Киев, Украина)

Центробежный фильтр для пылеулавливания

Рассмотрены возможности использования для пылеулавливания исследуемого центробежного фильтра, в котором обычно осуществляется разделение фаз гетерогенных газовых потоков. Эффективность улавливания и гидравлическое сопротивление исследуемого центробежного фильтра определена при помощи компьютерного моделирования. Приведены результаты сравнительных промышленных испытаний двухуровнего центробежного фильтра и циклона. Показан промышленный образец двухуровнего шестиканального центробежного фильтра производительностью по очищаемому газу до 8000 м3/ч.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

К.Р. Таранцева, канд. техн. наук (Пензенская государственная технологическая академия, Россия); В.С. Пахомов, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Критерий питтингостойкости коррозионно-стойких сталей

Проведен сравнительный анализ применяемых в настоящее время критериев питтингостойкости нержавеющих сталей и предлагаемого – потенциала образования солевой пленки. Показано, что потенциал образования солевой пленки характеризует осцилляции тока, являющиеся характерным признаком питтинговой коррозии, и позволяет точнее прогнозировать границы питтингостойкости нержавеющих сталей. Комплексное использование применяемых и предлагаемого критериев питтингостойкости позволяет четко разделить возможные состояния пассивной пленки на три области: область пассивного состояния или устойчивой пассивности, где вероятность образования и развития ранее возникших питтингов равна нулю; область метастабильного состояния или неустойчивой пассивности, в которой имеется ненулевая вероятность существования ранее возникших питтингов и зарождения новых, репассивирующихся питтингов; область питтингообразования, где возможно образование и стабильный рост питтингов.

Аннотации статей журнала 07-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Д.А. Баранов, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); А.И. Пронин, канд. техн. наук, И.Ю. Быстров, инж., В.А. Диков, И.А. Балахнин, кандидаты техн. наук, А.В. Захаров, (Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета, Россия); М.Г. Лагуткин, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Режимы выгрузки и кризисные явления при разделении суспензий в гидроциклонах

Представлены результаты исследования гидроциклонов для разделения суспензий со сферической и неизометрической (волокнообразной) твердой фазой различных концентраций в исходной суспензии. Выявлены оптимальные технологические режимы разделения, обеспечивающие надежную работу гидроциклонов и учитывающие кризисные явления.

П.Е. Вайтехович, канд. техн. наук, Д.В. Семененко ( УО БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь); Д.В. Юхневич (ДУП «ВОЛАВТО», г. Минск, Республика Беларусь)

Специфика движения мелющих тел в вертикальной планетарной мельнице

Разработана математическая модель движения мелющих тел в помольном барабане, отличительной особенностью которой является учет двух инерционных сил, связанных с поворотом барабана и перемещением барабана с помощью водила по круговой траектории. Модель представлена в виде системы дифференциальных уравнений относительного движения мелющих тел. Проведен позонный расчет траектории движения одиночного мелющего тела по плоскому днищу, переходному коническому участку и вертикальной стенке помольного барабана. Получена зависимость изменения максимальной высоты подъема мелющего тела по стенкам барабана от его угловой скорости.

А.М. Каган, канд. техн. наук (МХО им. Д.И. Менделеева, г. Москва, Россия); А.С. Пушнов, канд. техн. наук, М.Г. Беренгартен канд. хим. наук, А.С. Рябушенко (МГУИЭ, г. Москва, Россия); В.И. Шишов (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, г. Санкт-Петербург, Россия)

Характеристики эффективных промышленных насадок для испарительного охлаждения оборотной воды в градирнях

Приведены результаты сравнительных испытаний аэротермических характеристик основных типов регулярных насадок на тестовом стенде ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Указанные насадки широко применяются в вентиляторных секционных и одиночных градирнях химической и других отраслях промышленности. Показано, что наиболее эффективны насадки капельно-пленочного типа.

А.А. Аваев, канд. техн. наук, Ю.Р. Осипов, д-р техн. наук, В.В. Павлов, канд. техн. наук (Вологодский государственный технический университет, Россия)

Математическая модель процесса охлаждения эластомерного покрытия на тканевой основе после завершения термической вулканизации

Рассмотрена математическая модель послевулканизационного охлаждения свернутого в рулон эластомерного покрытия на тканевой основе. Выполнен расчет температурных полей охлаждающегося рулона эластомерного покрытия на тканевой основе в соответствии с предлагаемой математической моделью. Установлены специальные изменения условий охлаждения, минимизирующие возможное отклонение качества готовой продукции от заданных значений.

О.В. Демин, канд. техн. наук, В.Ф. Першин, д-р техн. наук, М.М. Свиридов, канд. техн. наук (ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Россия)

Управление технологическим процессом в одновальном лопастном смесителе

Приведены результаты исследований перемещения частиц сыпучих материалов в лопастных смесителях. Рассмотрены способы повышения производительности одновальных лопастных смесителей периодического действия путем снижения времени загрузки компонентов, смешивания и выгрузки готовой смеси без потери ее однородности.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

Г.И. Бумагин, Ю.А. Бурьян, доктора техн. наук, А.Г. Лапкова (Омский ГТУ, Россия); А.Е. Раханский, канд. техн. наук, Е.И. Рогальский (ООО «НТК «Криогенная техника», г. Омск, Россия)

Физика процессов в ступени электрогазодинамического генератора-детандера с новой системой электродов при пульсирующем напряжении

Предложена конструкция электрогазодинамического генератора-детандера с новой системой электродов, позволяющей создать возле эмиттера при коронном разряде относительно большой объемный заряд и, как следствие, бόльшую силу конвективного тока, что дает возможность развить в одной ступени генератора-детандера относительно большую мощность (до нескольких киловатт). Дано решение задачи по определению силы конвективного тока и силы тока смещения, возникающих возле поверхности коронирующего электрода при пульсирующем напряжении в зависимости от величины и формы приложенного напряжения, конструкции системы электродов, параметров и скорости потока рабочего тела.

В.А. Бузановский, канд. техн. наук (НПО «Химавтоматика», г. Москва, Россия)

Синтез системы контроля концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны

Рассмотрены основные этапы синтеза системы контроля концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны, удовлетворяющей требованиям к надежности, точности и быстродействию измерений. На основании полученных результатов разработана система 13Ш34.01 для контроля объемной доли кислорода в воздухе рабочей зоны помещений заправочной станции космодрома Байконур.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Р.С. Гаспарянц, И.В. Щербатенко, доктора техн. наук (ОАО НИИСА, г. Москва, Россия); И.Л. Левченко

Выбор оптимальных параметров насосного оборудования на нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов

Рассмотрен вопрос выбора числа рабочих и резервных магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях (НПС) магистрального нефтепровода (МН) с учетом стоимости жизненного цикла насоса, а также на основе теории дискретных марковских процессов с непрерывным временем и теории графов. В качестве критерия выбора числа резервных насосов на НПС принят коэффициент сохранения эффективности (коэффициент надежности), равный отношению средней производительности эксплуатационного участка МН протяженностью 500 км к номинальной. Для параметров, отражающих степень совершенства конструкции насоса, построена графическая зависимость коэффициента надежности НПС от степени ее резервирования, позволяющая по этому заданному нормативному коэффициенту определить требуемую степень резервирования насосов на НПС, а затем – оптимальный напор полнопоточного насоса.

Ю.А. Антипов, И.А. Барский, П.Р. Вальехо Мальдонадо, И.К. Шаталов, кандидаты техн. наук (Российский университет Дружбы Народов, г. Москва, Россия)

Механический КПД и потери в поршневом компрессоре при работе на разных рабочих телах

Предложены уравнения для вычисления механического КПД и потерь в поршневых компрессорах, работающих на разных рабочих телах. Установлено, что при работе поршневых компрессоров на аммиаке и фреонах механический КПД выше, чем при работе на воздухе.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Л.А. Тарасова, канд. техн. наук, О.А. Трошкин, д-р техн. наук, М.В. Шилин, А.Л. Цветков (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Оценка возможности использования вихревой трубы в качестве пылеуловителя

Предложен эксергетический анализ процесса пылеулавливания вихревой трубой. Установлено, что большая часть энергии исходного потока расходуется на термодинамическое разделение среды, в то время как дополнительная функция по процессу очистки газа от пыли практически не влияет на тепловые характеристики устройства.

Аннотации статей журнала 08-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И.А. Кузнецова, канд. техн. наук, В.М. Клевлеев, д-р техн. наук, В.В. Колтунов, Н.С. Трутнев, кандидаты техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Исследование структурно-механических свойств нанопорошков после интенсивных нагрузок

Проанализированы особенности поведения прессовок из нанопорошков NaNo3 и Sr(No3)2 с течением времени после воздействия интенсивных нагрузок. Установлено, что нанопорошки, полученные криохимическим методом, проявляют свойства гигроскопичных окислителей в гораздо большей степени, чем исходные порошки. Полученные результаты могут быть полезны для построения основ теории сыпучести и компактирования нанодисперсных порошков.

Е.В. Боев, С.П. Иванов, канд. техн. наук, В.Г. Афанасенко, Е.А. Николаев (филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ)

Полимерные капельно-пленочные оросители градирен

Описаны конструкции капельно-пленочных оросителей на основе полимерных сетчатых оболочек, образованных слоем пересекающихся полимерных волокон цилиндрической (или другой) формы. Для представленных конструкций исследована зависимость числа испарения от относительного расхода воздуха. Получена эмпирическая зависимость для расчета перепада давления в оросителе градирни, позволяющая наиболее точно определить нагрузку на вентилятор и оптимальные режимы работы градирни.

В.Ф. Пожидаев, д-р техн. наук (Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Луганск, Украина); Ю.Б. Рубинштейн, д-р техн. наук, Г.Ю. Гольберг , канд. техн. наук (ИОТТ, г. Люберцы Московской обл., Россия); С.А. Осадчий (ОФ «Нерюнгринская», г. Нерюнгри, Республика Саха, РФ)

Математическое моделирование массопереноса при центробежном фильтровании полидисперсных суспензий

В основу модели положено уравнение массопереноса, решение которого при заданных граничных условиях позволяет получить в аналитическом виде зависимость извлечения твердой фазы суспензии в фугат от крупности частиц, что особенно важно в связи с развитием нового направления в использовании фильтрующих центрифуг – обогащения угольных шламов путем извлечения в фугат наиболее тонких частиц, зольность которых значительно выше зольности частиц более крупных классов. Приведены результаты технологических исследований в условиях действующего предприятия (обогатительная фабрика «Нерюнгринская»), которые подтвердили адекватность предложенной математической модели: сходимость расчетных и экспериментальных данных – в пределах погрешности эксперимента (не более 3 %). Данная модель может быть использована для прогнозирования результатов разделения суспензий центробежным фильтрованием.

О.О. Иванов, В.Я. Борщев, В.Н. Долгунин, кандидаты техн. наук (Тамбовский государственный технический университет, Россия)

Эффект разделения частиц в завесе барабанного насадочного аппарата

Проведены исследования разделения частиц по размерам в поперечном сечении вращающегося барабана с насадкой в зависимости от размера лопаток, их числа, частоты вращения барабана и его заполнения. Экспериментально установлена существенная зависимость эффекта разделения от частоты вращения барабана и коэффициента заполнения его материалом. Сделан вывод о возможности использования эффекта разделения частиц по размерам в поперечном сечении вращающегося барабана для управления гранулометрическим составом продукта в барабанных грануляторах-сушилках, смесителях и сепараторах.

В.Г. Систер, д-р техн. наук, О.А. Елисеева (МГУИЭ, г. Москва, Россия); А.К. Леднев, канд. физ.-мат. наук (Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва, Россия)

Образование вторичных капель при соударении капли с поверхностью жидкости

Исследованы закономерности образования вторичных капель от ударного взаимодействия капли с неподвижной и движущейся тонкой пленкой жидкости. Показана зависимость величины суммарного объема вторичных капель от толщины и скорости слоя жидкости, угла наклона лотка. Однако в результате проведенных экспериментов однозначной зависимости суммарного объема и дисперсного состава вторичных капель от каждого из параметров задачи в отдельности установить не удалось.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

В.А. Бузановский, канд техн. наук (НПО «Химавтоматика», г. Москва, Россия)

Методические основы измерения концентраций азота и гелия в компонентах жидкого топлива

Рассмотрен подход к разработке методики косвенных измерений концентраций азота и гелия в компонентах жидкого ракетного топлива на основе равновесного распределения между парогазовой и жидкой фазами, детектирования температуры, давления и теплопроводности равновесной парогазовой фазы с проведением последующих расчетов с учетом констант Генри.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Б.Н. Зотов, канд. техн. наук ( ЗАО «НПО «Гидроаппарат», г. Москва, Россия)

Новый подход к методике расчета напорных характеристик шнеков и осевихревой ступени насоса

Течение жидкости в шнеке, конструкция которого известна как осевихревая ступень (ОВС), при установке его в гладкой втулке, а также в решетке с лопастями рассмотрено как в объемном насосе, работающем с утечкой – обратными токами. В таком случае напор шнека и ОВС равен гидравлическим потерям в обратном токе, методика расчета при этом существенно упрощается. Показано, что расчет с использованием геометрических параметров шнека и ОВС дает хорошую сходимость расчетных значений с экспериментальными.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Ю.И. Беляев, Д.П. Вент, доктора техн. наук, Ю.В. Гербер, О.Н. Вепренцева, канд. техн. наук (Новомосковский институт ГОУ ВПО РХТУ им. Д.М. Менделеева, Россия); К.П. Латышенко, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Экологический мониторинг атмосферы мегаполиса

Рассмотрен комплексный подход к экологическому контролю атмосферы мегаполиса, при котором необходимо использование больших объемов экологической, картографической и количественной информации о состоянии компонентов окружающей среды. Разработан алгоритм оперативного прогнозирования движения воздушных потоков в исследуемом районе мегаполиса. Предлагаемый метод позволяет рассмотреть различные сценарии выбросов вредных веществ в атмосферу мегаполиса и определить направление и скорость воздушного потока, а также место его оседания, что важно учитывать при проектировании систем экологической безопасности как промышленных объектов, так и мегаполиса в целом.

Т.Н. Ильина, канд. техн. наук (Белгородский технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия), Е.И. Гибелев, канд. техн. наук (ФГУП ВИОГЕМ, г. Белгород, Россия)

Гранулирование в технологиях утилизации промышленных отходов

Представлена технология утилизации пыли, уловленной электрофильтрами вращающейся печи цементного производства, с получением гранулированных калийно-известковых удобрений в барабанном окомкователе. В качестве связующего использован водный раствор калия, полученный при затворении водой запечной пыли и некондиционных гранул в соотношении Т:Ж=1:5. Размеры высушенных гранул не более 5 мм, прочность при сжатии 1,2–1,6 МПа, что удовлетворяет требованиям к гранулированным удобрениям. С целью утилизации вскрышных меловых пород железорудных месторождений Лебединского и Стойленского горно-обогатительных комбинатов разработана технология гранулирования мелов как мелиорантов для раскисления почв. Установлено, что наиболее эффективными связующими материалами являются бентониты. Оптимальная масса бентонитовых глин в расчете на 1 т мела составляет 2–3 кг. Полученные гранулы по размерам, прочности и влажности удовлетворяют требованиям к гранулированным удобрениям.

А.Ю. Вальдберг, д-р техн. наук, Т.Н. Кузина, Ю.В. Быкова (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

К расчету высоты типоразмерного ряда скрубберов, работающих с полным испарением орошающей жидкости

Рассмотрена работа полого форсуночного скруббера-охладителя с полным испарением орошающей жидкости. Показана возможность использования эмпирической модели для расчета геометрических параметров аппарата. Приведены технические характеристики типоразмерного ряда скрубберов типа СОИ с полным испарением орошающей жидкости.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

О.Ю. Еренков, канд. техн. наук, Е.А. Мясников, канд. физ-мат. наук, Е.Г. Калита, Р.С. Мазин (Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия)

Расчет диффузионных параметров взаимодействия агрессивной среды с полимерными материалами

На основании данных о дефектности структуры полимерных материалов и при рассмотрении движения вязкой жидкости в трещине-щели как движения плоского гидродинамического потока по результатам моделирования получены математические выражения для расчета диффузионных параметров взаимодействия агрессивной среды с полимерными материалами – времени выдержки в агрессивной среде и глубины обработанного слоя материала. Получено выражение, с помощью которого можно оценить текущую концентрацию среды. Математически установлено, что распределение концентраций агрессивной среды по толщине материала подчиняется экспоненциальному закону.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Д.А. Баранов, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); А.И. Пронин, В.А. Диков, кандидаты техн. наук, А.В. Захаров (Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета, Россия); М.Г. Лагуткин, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Литьевые формы для серийного изготовления деталей гидроциклонов из пластмасс

Представлены конструкции литьевых форм для изготовления деталей гидроциклонов из пластмасс семи типоразмеров. Использование созданной технологической оснастки позволяет получить значительную экономию конструкционных материалов, снизить трудоемкость изготовления гидроциклонов и улучшить качество поверхности их проточной части.

В.М. Янко, канд. техн. наук (Курганский государственный университет, Россия)

Устройство для нанесения смазки под давлением на резьбовую поверхность в автоматическом режиме

Рассмотрено устройство для нанесения смазки под давлением на резьбовую поверхность, в состав которого входит смазочная головка, соединенная трубопроводом с емкостью со смазкой. В нижней части смазочной головки установлен элемент из эластичного материала с профилем, повторяющим профиль смазываемой поверхности. Устройство позволяет в автоматическом режиме стабильно наносить смазку оптимальной толщины, в том числе и непосредственно после нарезки резьбы.

Аннотации статей журнала 09-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.Г. Зиберт, Г.К. Зиберт, канд. техн. наук (ООО «УК «РусГазИнжиниринг», г. Подольск Московской обл., Россия)

Исследование и расчет центробежных прямоточных сепарационных элементов нового поколения

Приведены результаты исследований и расчетов центробежных прямоточных сепарационных элементов, выполняющих одновременно функцию коалисценции (укрупнения) капель, позволяющей повысить эффективность процесса центробежной сепарации, и функцию отделения капель от газового потока. Представлена математическая модель для определения диаметра капель в зависимости от радиуса стационарно установленного вытеснителя (обтекателя) по оси прямоточного центробежного элемента; разности плотностей жидкости и газа; поверхностного натяжения жидкости; тангенциальной составляющей скорости потока. Процесс укрупнения капель жидкости подтвержден не только расчетными зависимостями, но и снимками, полученными в ходе экспериментов.

А.Е. Иванов, М.Г. Беренгартен, канд. хим. наук, М.И. Клюшенкова, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Гидродинамические режимы работы комбинированного тепломассообменного аппарата

Рассмотрены результаты гидродинамических исследований модели комбинированного аппарата новой конструкции. Определены границы наиболее эффективных режимов работы аппарата. Приведено критериальное уравнение для определения высоты пенного слоя – величины, характеризующей эффективность работы аппарата в целом.

В.И. Гулевич, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Исследование процессов термического разложения при изготовлении ферритовых порошков методом криохимической технологии

Разработано оборудование и методы термической обработки сублимированных порошков в виброкипящем и неподвижном относительно тонком слое ферритов, предназначенные для получения ультрадисперсных многокомпонентных материалов с заданным строением в криохимическом методе синтеза.

М.А. Промтов, д-р техн. наук (ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Россия)

Расчет основных параметров роторного импульсного аппарата радиального типа

Рассмотрен расчет параметров роторного импульсного аппарата радиального типа для обработки жидкостей, описаны расчетные зависимости и критерии расчета. Приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие адекватность предлагаемой методики расчета.

А.Б. Жидков, канд. хим. наук, Е.А. Хухрин, К.К. Тупицын, П.В. Козлов (ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург, Россия)

Утилизация газов разложения на установках АВТ

Рассмотрены негативные стороны схем утилизации кислых газов разложения вакуумных колонн технологических установок АВТ в радиационных камерах действующих печей на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Предложены новые схемы утилизации газов разложения вакуумных колонн: адсорбция сероводорода растворами аминов; сжигание в топке с использованием специальной футеровки. Отмечено, что утилизация разложения вакуумных колонн в топке с последующей рекуперацией теплоты отходящих дымовых газов и нагревом теплового агента – это экономически эффективное техническое решение, рекомендуемое для внедрения на НПЗ.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ

А.Н. Булкатов, канд. техн. наук (ЗАО РЭМКО); Э.М. Мовсум-заде, д-р хим. наук (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Республика Башкортостан, РФ)

Перспективные технологии комплексной переработки твердых углеводородов

Отмечена тенденция расширения использования взамен нефти и газа ископаемых твердых топлив и возобновляемых источников энергии в виде углеродного сырья (угля, горючих сланцев) с применением газификации. Показаны основные преимущества горючих сланцев перед другими видами твердых топлив. Рассмотрены процессы переработки углей и сланцев в промышленности, приведены составы получаемых газов.

М.П. Баранова, Т.А. Кулагина, канд. техн. наук, С.В. Лебедев (ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия)

Сжигание водоугольных суспензионных топлив из низкометаморфизованных углей

Изложены результаты экспериментального исследования процессов воспламенения и стабилизации горения водоугольных суспензий, полученных из углей низкой стадии метаморфизма на основе бурых углей. Приведены рекомендации по совершенствованию технологии приготовления и сжигания водоугольного топлива.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

А.В. Потапов, И.А. Архаров, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

Исследование зависимости равновесной абсорбции ксенона и криптона в масле от температуры

Проанализировано значительное количество работ, посвященных изучению зависимости абсорбции инертных газов от температуры растворителя, в которых получены обширные экспериментальные данные для таких сред, как вода и соляные растворы, изучение свойств которых представляет большой практический и научный интерес. Представлены результаты экспериментального исследования температурной зависимости растворимости ксенона и криптона в растительном масле в температурном интервале от 0 до 70 °С.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Г.И. Шайдурова, д-р техн. наук, И.Л. Васильев, Я.С. Шевяков, Н.В. Ульянова, А.Г. Иванова (НПО «Искра», г. Пермь, Россия)

Комплексная оценка работоспособности огнезащитных материалов в условиях эксплуатации газоперекачивающего оборудования

В связи с тем, что для многих огнезащитных веществ и материалов нет достоверных сведений по сохранению огнезащитных свойств покрытий в процессе эксплуатации объекта до возникновения пожара, для предварительной оценки свойств покрытий предложено проведение ускоренных климатических испытаний. Рассмотрены результаты комплексных исследований огнезащитных материалов, имитирующих температурно-влажностные условия хранения и эксплуатации покрытий в составе конструкции, с учетом требований по пожарной безопасности разрабатываемых газоперекачивающих агрегатов.

Б.Н. Зотов, канд. техн. наук (ЗАО «НПО «Гидроаппарат», г. Москва, Россия)

Расчет характеристик шнека переменного шага

Приведен анализ работы шнека переменного шага как объемного насоса, работающего с утечками (обратными токами). Рассмотрены напорные характеристики составных шнеков переменного шага двух вариантов: когда на входе установлен шнек с меньшим и шнек с бóльшим шагом нарезки лопаток, чем на выходе. Показано, что во втором случае напор шнека переменного шага существенно выше.

В.А. Мельник (ЗАО «ВИГО СМИТ», г. Москва, Россия)

Расчет утечек в радиальных щелевых уплотнениях роторных машин Часть 1. Метод, основанный на расчетных и эмпирических коэффициентах местных потерь давления

Проведен анализ традиционного метода расчета утечек через щелевые уплотнения с гладкими уплотняющими поверхностями, в основе своей базирующегося на эмпирических зависимостях, полученных при изучении течения жидких сред в трубопроводах. Дана оценка достоинств и недостатков метода, а также доверительной области получаемых результатов расчетов.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Д.И. Кофман, канд. техн. наук, М.М. Востриков, д-р техн. наук, А.В. Антоненко (ЗАО «Турмалин», г. Санкт-Петербург, Россия)

Барабанные инсинераторы для термического уничтожения иловых осадков сточных вод

Рассмотрены недостатки термического уничтожения иловых осадков очистных сооружений в печах с кипящем слоем. Предложена альтернатива печам с кипящим слоем – барабанные печи. Приведены результаты сравнительного анализа барабанных печей и установок кипящего слоя: при равных условиях технологический процесс уничтожения иловых осадков в барабанных печах позволяет существенно упростить схему, уменьшить стоимость (примерно в 2 раза), повысить надежность и экологические характеристики всей установки.

Н.А. Собгайда, канд. хим. наук, Л.Н. Ольшанская, д-р хим. наук, Ю.А. Макарова (Энгельсский технологический институт (филиал Саратовского государственного технического университета), Россия)

Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов с помощью сорбентов – отходов деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей промышленности

Показана возможность использования отходов сельскохозяйственного (шелухи пшеницы и подсолнечника) и деревообрабатывающего (опилки) производств в качестве сорбентов для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Изучено влияние температуры обработки этих отходов на эффективность очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов: Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+. Представлены данные по эффективности очистки в зависимости от природы катиона металла на примере термообработанной шелухи подсолнечника. Проведены микроструктурные и физико-химические исследования методом инфракрасной спектроскопии исходных и термообработанных сорбентов при температуре 300 оС.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

В.В. Иванов, канд. техн. наук, А.П. Осипенко (Волгоградский государственный технический университет, Россия); А.В. Лазарев, В.В. Качанов (ОАО «Волгограднефтемаш», Россия)

Предотвращение деформирование атмосферных колонн при монтаже

Исследовано деформирование атмосферной колонны в результате ее перегрузки при транспортировке, кантовании и подъеме при монтаже. Составлены схемы нагружения и выполнен расчет на прочность и потерю устойчивости оболочки колонны. Предложены рекомендации по предотвращению деформаций колонн.

Аннотации статей журнала 10-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.В. Дмитриев, канд. техн. наук, Н.А. Николаев, д-р техн. наук (Казанский государственный технологический университет, Республика Татарстан, РФ)

Расчет профиля лопастей в вихревом массообменном аппарате с пористыми вращающимися распылителями

Представлена методика расчета профиля лопаток, способных поддерживать заданный профиль скоростей газового потока в полом вихревом аппарате с пористыми вращающимися распылителями. Определены условия, обеспечивающие устойчивую эффективную работу аппарата в процессах массообмена. Отмечено, что поддержание необходимой вихревой структуры потока с помощью винтов позволяет существенно увеличить допустимое значение отношения массовых расходов жидкостной и газовой фаз и расширить область применения данных аппаратов.

В.С. Калекин, д-р техн. наук, Д.В. Калекин, В.Д. Бакулина, С.Н. Капанин, А.Л. Леонов (Омский государственный технический университет, Россия); В.А. Плотников, канд. техн. наук (Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово, Россия); Ф. Ригер, д-р наук (Чешский технический университет, г. Прага, Чешская Республика)

Гидродинамика, тепло- и массообмен в центробежно-барботажном аппарате

Приведены результаты экспериментальных исследований гидродинамики, тепло- и массообмена центробежно-барботажного аппарата, обработанные в виде критериальных зависимостей. Благодаря высокой интенсивности переноса теплоты и массы, возможности регулирования времени пребывания жидкостного потока в зоне контакта с газовым потоком, малым габаритам, низкому брызгоуносу, простоте конструкции центробежно-барботажные (пенно-вихревые) аппараты можно отнести к перспективным для использования в качестве охладителей воды и газов, абсорберов, скрубберов, реакционных аппаратов для газожидкостных систем и т.п.

Д.С. Лихачев, Л.В. Кулагина (ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия)

Метод решения задач обтекания решетки суперкавитирующих профилей гидродинамических реакторов

Рассмотрен метод дискретных особенностей, применяемый для решения задач обтекания как плоских, так и трехмерных тел. Методом дискретных особенностей «3/4» решена задача обтекания решеток тонких суперкавитирующих профилей. Приведена блок-схема алгоритма решения данной задачи. Предложенная модель позволяет более точно рассчитывать механизм обтекания рабочих органов суперкавитирующих реакторов.

В.И. Гулевич, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Процессы горячего прессования при изготовлении ферритов методом криохимической технологии

Приведены свойства ферритов, полученных горячим прессованием ультрадисперсных ферритовых порошков. Установлено, что электромагнитные параметры ферритовых изделий, полученных модульным (периодическим) и непрерывным прессованием, сравнимы по величине, однако непрерывное прессование обеспечивает более высокую воспроизводимость электромагнитных параметров.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ

А.Н. Булкатов, канд. техн. наук (ЗАО «РЭМКО», г. Москва, Россия); Э.М. Мовсум-заде, д-р хим. наук (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Республика Башкортостан, РФ); В.В. Мясоедова, д-р хим. наук (ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, Россия

Газификация углей, горючих сланцев и других видов органического топлива

В статье дается описание процессов получения искусственных горючих газов методом газификации твердых углеводородных топлив. Дается название процессов газификации, а также классификация, описание высокотемпературных процессов превращения твердых топлив. Перечисляются особенности процессов пиролиза: окислительного, в среде водяного пара или двуокиси углерода, с частичной рециркуляцией газа. Приводятся химические реакции и составы получаемых газов при газификации угля и горючих сланцев.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

Международная научная конференция «Промышленные газы»

А.М. Архаров, д-р техн. наук, А.И. Леонтьев, академик РАН, В.В. Сычев, И.А. Архаров, доктора техн. наук, Е.Н. Крижановская, П.В. Кустов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

О проблеме накопления холода как способа энергосбережения и оптимизации энергопотребления

Показано, что проблема накопления холода является комплексной, при этом отмечено важное значение хладоносителей, температур генерируемого и аккумулируемого холода, способов его утилизации, особенно для крупных потребителей холода – воздушных холодильных машин (ВХМ) и парокомпрессионных холодильных машин (ПКМ)

Е.И. Борзенко, д-р техн. наук, Л.А. Акулов, А.В. Зайцев, кандидаты техн. наук, (Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, Россия)

Ректификационная технология получения особо чистых криопродуктов

Разработаны высокоэффективные технологии, обеспечивающие получение различных особо чистых криопродуктов, предложены технологические схемы автономных ректификационных моделей, разработана методика их расчета.

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); Т.В. Дьяченко, О.В. Дьяченко, канд. техн. наук (Одесская государственная академия холода, Украина); Ю.М. Симоненко, канд. техн. наук (ООО «Айсблик», г. Одесса, Украина)

Экспериментальное изучение процессов сепарации в насадочных колоннах

Создан многоцелевой стенд для исследования процесса ректификации в насадочных колоннах. Результаты исследований использованы при разработке и модернизации промышленных ректификационных установок.

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); А.В. Троценко, д-р техн. наук, А.В. Валякина (ОГАХ, г. Одесса, Украина)

Исследование растворимости неона в жидком азоте

При извлечении неона из отводимой из дефлегкатора флегмы требуется снизить потери этого ценного продукта. Для решения этой задачи разработано унифицированное программное обеспечение. Создана экспериментальная установка для исследования гетерогенных равновесий. Определена растворимость неона в азоте в диапазоне температур 77–100 К и давлений выше 0,1 МПа.

А.М. Архаров, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); М.Ю. Савинов, д-р техн. наук, В.Е. Позняк, М.Ю. Колпаков, кандидаты техн. наук (ООО «Хром», Владимирская область, Россия)

Исследование парожидкостного равновесия смесей в области разбавленных растворов

Выполнены исследования фазового равновесия ряда бинарных смесей, в том числе Kr–Cf4, показана хорошая воспроизводимость результатов экспериментов при изменении концентрации микропримесей в целевом продукте.

А.В. Буторина, д-р мед. наук (РГМУ, г. Москва, Россия); В.А. Матвеев, А.М. Архаров, доктора техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

Использование промышленных газов в медицине и спорте

Отмечена важная роль гипербарической газовой криотерапии в реабилитации, травматологии, хирургии, в спортивной медицине при восстановительном лечении.

В.Н. Потапов, канд. техн. наук, И.П. Колесова (ООО «Акела-Н», г. Химки Московской обл., Россия)

Применение ксенона в медицине

Приведены результаты клинических испытаний ксенона, выпускаемого под торговой маркой «КсеМед». Разработаны технологические условия на производство 12 лечебно-дыхательных газовых смесей на основе ксенона, кислорода, аргона, гелия, азота, криптона и других газов.

А.В. Потапов, И.А. Архаров, А.А. Александров, доктора техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

Исследование равновесной абсорбции инертных газов в водно-эмульсионных растворах в зависимости от их жирности

Экспериментально изучено влияние жирности растворителя на абсорбционные свойства криптона, ксенона и неона.

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); С.А. Кошевой, С.И. Гриднев (ООО «Айсблик», г. Одесса, Украина)

Эффект Гартмана – Шпренгера в установке предварительной очистки неоногелиевой смеси

Отмечена общемировая тенденция увеличения потребления чистых неона и гелия. Показано, что современные установки очистки неоногелиевой смеси располагают потенциалом внутренней энергии, что позволяет использовать газодинамический метод получения низких температур (эффект Гартмана – Шпренгера)

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); С.Ю. Вигуржинская, канд. техн. наук (ОГАХ, г. Одесса, Украина); М.Ю. Меркулов (ООО «Айсблик», г. Одесса, Украина)

Выбор оптимальной температуры регенерации адсорберов для очистки неоногелиевой смеси

Проведены исследования по обоснованию предпочтительных эксплуатационных характеристик установки очистки неонового концентрата. Исследованы два способа подвода тепла при регенерации: использование встроенных электронагревателей; подача греющего азота. Получены данные о влиянии температуры на объем целевых продуктов, остающихся в слое сорбента.

А.Л. Гусев, генеральный директор НТЦ «ТАТА» (г. Саров, Нижегородская область, Россия)

Система очистки агрессивных газов и водорода

Получены результаты исследований по удалению водорода из смеси газов, транспортируемой по трубопроводу, а также по удалению окислительных газов (кислорода и хлора) с использованием топливного элемента. Для проведения экспериментов создан стенд на основе топливной ячейки.

В.А. Хетагуров, К.К. Соколов, кандидаты техн. наук (ОАО «Турбохолод», г. Москва, Россия)

Создание осевых детандеров на магнитных опорах для природного газа

Приведены конструктивные особенности и характеристики созданных ОАО «Турбохолод» турбодетандерных агрегатов для охлаждения природного газа на головных и линейных станциях добычи газа (месторождения Ямал, Ямбург, Штокман).

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Э.Х. Исакаев, д-р техн. наук, В.Б. Мордынский, А.С. Тюфтяев, Ю.М. Авилкин, кандидаты техн. наук, В.А. Катаржис (Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, Россия)

Восстановление и повышение ресурса сменных стальных деталей буровых нефтегазопромысловых насосов высокого давления

Приведены перспективные методы упрочнения быстроизнашивающихся пар трения буровых насосов. Показана целесообразность применения плазменной порошковой наплавки для повышения срока службы цилиндровых втулок и клапанных узлов. Приведены результаты лабораторных и промышленных испытаний плазменных износостойких покрытий (порошки ПН 50Т45 и ПГ-СР4) штоков насосов типа НБ32– НБ125.

Л.И. Симма, канд. техн. наук (ЗАО «Плазтех-С», г. Самара, Россия)

Разработка антифрикционных покрытий для подшипников скольжения компрессорной техники

Отмечено, что надежность антифрикционных покрытий подшипников скольжения компрессоров существенно зависит от способа нанесения покрытия. Приведены результаты исследования износа образцов по схеме диск – колодка. Даны сравнительные характеристики антифрикционных покрытий из баббита Б-8З, нанесенных методом центробежного литья, плазменным напылением и гальваническим нанесением. Исследовано влияние пористости и плотности баббитовых покрытий на их антифрикционные свойства.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В.Г. Чебыкин (ОАО «Нефтебаза «Красный Яр», г. Новосибирск, Россия)

Метод трехмерного моделирования спиральных трубопроводов

Приведен графоаналитический метод построения спиральных трубопроводов и разверток их элементов с использованием трехмерного моделирования. Метод опробован в производстве при изготовлении конкретных спиральных трубопроводов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

Г.Н. Абаев, д-р техн. наук (Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь); А.В. Дубровский, канд. техн. наук (ОАО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь); Р.Г. Абаев (ООО «РЭК-нефтехим», г. Полоцк, Республика Беларусь)

Сравнение автоматических приборов для определения фракционного состава нефтепродуктов

Приведены некоторые результаты сравнения автоматических анализаторов (традиционных типа АФСА, AD 86-5G и мини-дистилляции) фракционного состава жидких нефтепродуктов. Показано бесспорное преимущество анализаторов мини-дистилляции 1-го, 2-го, 3-го поколений. Рассмотрен один из основных вопросов успешной реализации анализаторов мини-дистилляции – алгоритм перехода от фактических измерений в жидкой фазе перегоняемого нефтепродукта к данным, полученным по ГОСТ 2177–99. Установлено, что новый разработанный алгоритм перехода обеспечивает результаты, удовлетворяющие требованиям этого стандарта для всех светлых нефтепродуктов. Алгоритм перехода проверен на значительном массиве экспериментальных данных.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

В.И. Рачков , канд. техн. наук (ОАО «НИИХИММАШ», г. Москва, Россия)

Об истории создания норм и методов расчетов на прочность сосудов и аппаратов химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности

Дан анализ опыта создания норм и методов расчетов на прочность сосудов и аппаратов химической и нефтегазовой промышленности, эксплуатируемых в широком диапазоне давлений и температур в условиях агрессивных рабочих сред. В результате проведенной работы подготовлен и введен в действие сборник национальных стандартов ГОСТ Р 52857.1–2007 ÷ ГОСТ 52857.12–2007.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

И.А. Чугунова, Ю.В. Красовицкий, д-р техн. наук., Е.В. Романюк (Воронежская государственная технологическая академия, Россия); Р.А. Важинский (Семилукский комбинат строительных материалов, Воронежская область, Россия); М.Н. Федорова (ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Воронежская область, Россия)

Анализ механизма растекания пылегазового потока по распределительным устройствам пылеуловителей при производстве строительных материалов

Рассмотрен механизм растекания пылегазового потока по распределительным устройствам пылеуловителей при производстве строительных материалов. Исследованы тонкостенные решетки и различные случаи их применения. Особое внимание уделено использованию нескольких последовательно установленных распределительных решеток, каждая из которых имеет меньший коэффициент гидравлического сопротивления, чем необходимый коэффициент гидравлического сопротивления при установке одной решетки. Полученные результаты могут быть использованы на предприятиях химической промышленности, а также при производстве строительных и огнеупорных материалов, что обеспечит соблюдение норм предельно допустимых выбросов и утилизацию уловленной пыли путем возвращения ее в технологический процесс.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

С.А. Шейнбаум, канд. техн. наук (ОАО ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград, Россия)

АСУТП развальцовки труб в трубных решетках

Разработана АСУТП развальцовки труб в трубных решетках кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и аппаратов воздушного охлаждения. Применение АСУТП позволит исключить недовальцовку и перевальцовку труб, сократить расход развальцовочного инструмента и обеспечить максимальное остаточное контактное давление в соединениях труб с трубными решетками.

Аннотации статей журнала 10-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.В. Дмитриев, канд. техн. наук, Н.А. Николаев, д-р техн. наук (Казанский государственный технологический университет, Республика Татарстан, РФ)

Расчет профиля лопастей в вихревом массообменном аппарате с пористыми вращающимися распылителями

Представлена методика расчета профиля лопаток, способных поддерживать заданный профиль скоростей газового потока в полом вихревом аппарате с пористыми вращающимися распылителями. Определены условия, обеспечивающие устойчивую эффективную работу аппарата в процессах массообмена. Отмечено, что поддержание необходимой вихревой структуры потока с помощью винтов позволяет существенно увеличить допустимое значение отношения массовых расходов жидкостной и газовой фаз и расширить область применения данных аппаратов.

В.С. Калекин, д-р техн. наук, Д.В. Калекин, В.Д. Бакулина, С.Н. Капанин, А.Л. Леонов (Омский государственный технический университет, Россия); В.А. Плотников, канд. техн. наук (Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово, Россия); Ф. Ригер, д-р наук (Чешский технический университет, г. Прага, Чешская Республика)

Гидродинамика, тепло- и массообмен в центробежно-барботажном аппарате

Приведены результаты экспериментальных исследований гидродинамики, тепло- и массообмена центробежно-барботажного аппарата, обработанные в виде критериальных зависимостей. Благодаря высокой интенсивности переноса теплоты и массы, возможности регулирования времени пребывания жидкостного потока в зоне контакта с газовым потоком, малым габаритам, низкому брызгоуносу, простоте конструкции центробежно-барботажные (пенно-вихревые) аппараты можно отнести к перспективным для использования в качестве охладителей воды и газов, абсорберов, скрубберов, реакционных аппаратов для газожидкостных систем и т.п.

Д.С. Лихачев, Л.В. Кулагина (ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия)

Метод решения задач обтекания решетки суперкавитирующих профилей гидродинамических реакторов

Рассмотрен метод дискретных особенностей, применяемый для решения задач обтекания как плоских, так и трехмерных тел. Методом дискретных особенностей «3/4» решена задача обтекания решеток тонких суперкавитирующих профилей. Приведена блок-схема алгоритма решения данной задачи. Предложенная модель позволяет более точно рассчитывать механизм обтекания рабочих органов суперкавитирующих реакторов.

В.И. Гулевич, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Процессы горячего прессования при изготовлении ферритов методом криохимической технологии

Приведены свойства ферритов, полученных горячим прессованием ультрадисперсных ферритовых порошков. Установлено, что электромагнитные параметры ферритовых изделий, полученных модульным (периодическим) и непрерывным прессованием, сравнимы по величине, однако непрерывное прессование обеспечивает более высокую воспроизводимость электромагнитных параметров.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ

А.Н. Булкатов, канд. техн. наук (ЗАО «РЭМКО», г. Москва, Россия); Э.М. Мовсум-заде, д-р хим. наук (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Республика Башкортостан, РФ); В.В. Мясоедова, д-р хим. наук (ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, Россия

Газификация углей, горючих сланцев и других видов органического топлива

В статье дается описание процессов получения искусственных горючих газов методом газификации твердых углеводородных топлив. Дается название процессов газификации, а также классификация, описание высокотемпературных процессов превращения твердых топлив. Перечисляются особенности процессов пиролиза: окислительного, в среде водяного пара или двуокиси углерода, с частичной рециркуляцией газа. Приводятся химические реакции и составы получаемых газов при газификации угля и горючих сланцев.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

Международная научная конференция «Промышленные газы»

А.М. Архаров, д-р техн. наук, А.И. Леонтьев, академик РАН, В.В. Сычев, И.А. Архаров, доктора техн. наук, Е.Н. Крижановская, П.В. Кустов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

О проблеме накопления холода как способа энергосбережения и оптимизации энергопотребления

Показано, что проблема накопления холода является комплексной, при этом отмечено важное значение хладоносителей, температур генерируемого и аккумулируемого холода, способов его утилизации, особенно для крупных потребителей холода – воздушных холодильных машин (ВХМ) и парокомпрессионных холодильных машин (ПКМ)

Е.И. Борзенко, д-р техн. наук, Л.А. Акулов, А.В. Зайцев, кандидаты техн. наук, (Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, Россия)

Ректификационная технология получения особо чистых криопродуктов

Разработаны высокоэффективные технологии, обеспечивающие получение различных особо чистых криопродуктов, предложены технологические схемы автономных ректификационных моделей, разработана методика их расчета.

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); Т.В. Дьяченко, О.В. Дьяченко, канд. техн. наук (Одесская государственная академия холода, Украина); Ю.М. Симоненко, канд. техн. наук (ООО «Айсблик», г. Одесса, Украина)

Экспериментальное изучение процессов сепарации в насадочных колоннах

Создан многоцелевой стенд для исследования процесса ректификации в насадочных колоннах. Результаты исследований использованы при разработке и модернизации промышленных ректификационных установок.

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); А.В. Троценко, д-р техн. наук, А.В. Валякина (ОГАХ, г. Одесса, Украина)

Исследование растворимости неона в жидком азоте

При извлечении неона из отводимой из дефлегкатора флегмы требуется снизить потери этого ценного продукта. Для решения этой задачи разработано унифицированное программное обеспечение. Создана экспериментальная установка для исследования гетерогенных равновесий. Определена растворимость неона в азоте в диапазоне температур 77–100 К и давлений выше 0,1 МПа.

А.М. Архаров, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); М.Ю. Савинов, д-р техн. наук, В.Е. Позняк, М.Ю. Колпаков, кандидаты техн. наук (ООО «Хром», Владимирская область, Россия)

Исследование парожидкостного равновесия смесей в области разбавленных растворов

Выполнены исследования фазового равновесия ряда бинарных смесей, в том числе Kr–Cf4, показана хорошая воспроизводимость результатов экспериментов при изменении концентрации микропримесей в целевом продукте.

А.В. Буторина, д-р мед. наук (РГМУ, г. Москва, Россия); В.А. Матвеев, А.М. Архаров, доктора техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

Использование промышленных газов в медицине и спорте

Отмечена важная роль гипербарической газовой криотерапии в реабилитации, травматологии, хирургии, в спортивной медицине при восстановительном лечении.

В.Н. Потапов, канд. техн. наук, И.П. Колесова (ООО «Акела-Н», г. Химки Московской обл., Россия)

Применение ксенона в медицине

Приведены результаты клинических испытаний ксенона, выпускаемого под торговой маркой «КсеМед». Разработаны технологические условия на производство 12 лечебно-дыхательных газовых смесей на основе ксенона, кислорода, аргона, гелия, азота, криптона и других газов.

А.В. Потапов, И.А. Архаров, А.А. Александров, доктора техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия)

Исследование равновесной абсорбции инертных газов в водно-эмульсионных растворах в зависимости от их жирности

Экспериментально изучено влияние жирности растворителя на абсорбционные свойства криптона, ксенона и неона.

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); С.А. Кошевой, С.И. Гриднев (ООО «Айсблик», г. Одесса, Украина)

Эффект Гартмана – Шпренгера в установке предварительной очистки неоногелиевой смеси

Отмечена общемировая тенденция увеличения потребления чистых неона и гелия. Показано, что современные установки очистки неоногелиевой смеси располагают потенциалом внутренней энергии, что позволяет использовать газодинамический метод получения низких температур (эффект Гартмана – Шпренгера)

В.Л. Бондаренко, д-р техн. наук (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия); С.Ю. Вигуржинская, канд. техн. наук (ОГАХ, г. Одесса, Украина); М.Ю. Меркулов (ООО «Айсблик», г. Одесса, Украина)

Выбор оптимальной температуры регенерации адсорберов для очистки неоногелиевой смеси

Проведены исследования по обоснованию предпочтительных эксплуатационных характеристик установки очистки неонового концентрата. Исследованы два способа подвода тепла при регенерации: использование встроенных электронагревателей; подача греющего азота. Получены данные о влиянии температуры на объем целевых продуктов, остающихся в слое сорбента.

А.Л. Гусев, генеральный директор НТЦ «ТАТА» (г. Саров, Нижегородская область, Россия)

Система очистки агрессивных газов и водорода

Получены результаты исследований по удалению водорода из смеси газов, транспортируемой по трубопроводу, а также по удалению окислительных газов (кислорода и хлора) с использованием топливного элемента. Для проведения экспериментов создан стенд на основе топливной ячейки.

В.А. Хетагуров, К.К. Соколов, кандидаты техн. наук (ОАО «Турбохолод», г. Москва, Россия)

Создание осевых детандеров на магнитных опорах для природного газа

Приведены конструктивные особенности и характеристики созданных ОАО «Турбохолод» турбодетандерных агрегатов для охлаждения природного газа на головных и линейных станциях добычи газа (месторождения Ямал, Ямбург, Штокман).

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Э.Х. Исакаев, д-р техн. наук, В.Б. Мордынский, А.С. Тюфтяев, Ю.М. Авилкин, кандидаты техн. наук, В.А. Катаржис (Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, Россия)

Восстановление и повышение ресурса сменных стальных деталей буровых нефтегазопромысловых насосов высокого давления

Приведены перспективные методы упрочнения быстроизнашивающихся пар трения буровых насосов. Показана целесообразность применения плазменной порошковой наплавки для повышения срока службы цилиндровых втулок и клапанных узлов. Приведены результаты лабораторных и промышленных испытаний плазменных износостойких покрытий (порошки ПН 50Т45 и ПГ-СР4) штоков насосов типа НБ32– НБ125.

Л.И. Симма, канд. техн. наук (ЗАО «Плазтех-С», г. Самара, Россия)

Разработка антифрикционных покрытий для подшипников скольжения компрессорной техники

Отмечено, что надежность антифрикционных покрытий подшипников скольжения компрессоров существенно зависит от способа нанесения покрытия. Приведены результаты исследования износа образцов по схеме диск – колодка. Даны сравнительные характеристики антифрикционных покрытий из баббита Б-8З, нанесенных методом центробежного литья, плазменным напылением и гальваническим нанесением. Исследовано влияние пористости и плотности баббитовых покрытий на их антифрикционные свойства.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В.Г. Чебыкин (ОАО «Нефтебаза «Красный Яр», г. Новосибирск, Россия)

Метод трехмерного моделирования спиральных трубопроводов

Приведен графоаналитический метод построения спиральных трубопроводов и разверток их элементов с использованием трехмерного моделирования. Метод опробован в производстве при изготовлении конкретных спиральных трубопроводов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

Г.Н. Абаев, д-р техн. наук (Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь); А.В. Дубровский, канд. техн. наук (ОАО «Полимир», г. Новополоцк, Республика Беларусь); Р.Г. Абаев (ООО «РЭК-нефтехим», г. Полоцк, Республика Беларусь)

Сравнение автоматических приборов для определения фракционного состава нефтепродуктов

Приведены некоторые результаты сравнения автоматических анализаторов (традиционных типа АФСА, AD 86-5G и мини-дистилляции) фракционного состава жидких нефтепродуктов. Показано бесспорное преимущество анализаторов мини-дистилляции 1-го, 2-го, 3-го поколений. Рассмотрен один из основных вопросов успешной реализации анализаторов мини-дистилляции – алгоритм перехода от фактических измерений в жидкой фазе перегоняемого нефтепродукта к данным, полученным по ГОСТ 2177–99. Установлено, что новый разработанный алгоритм перехода обеспечивает результаты, удовлетворяющие требованиям этого стандарта для всех светлых нефтепродуктов. Алгоритм перехода проверен на значительном массиве экспериментальных данных.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

В.И. Рачков , канд. техн. наук (ОАО «НИИХИММАШ», г. Москва, Россия)

Об истории создания норм и методов расчетов на прочность сосудов и аппаратов химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности

Дан анализ опыта создания норм и методов расчетов на прочность сосудов и аппаратов химической и нефтегазовой промышленности, эксплуатируемых в широком диапазоне давлений и температур в условиях агрессивных рабочих сред. В результате проведенной работы подготовлен и введен в действие сборник национальных стандартов ГОСТ Р 52857.1–2007 ÷ ГОСТ 52857.12–2007.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

И.А. Чугунова, Ю.В. Красовицкий, д-р техн. наук., Е.В. Романюк (Воронежская государственная технологическая академия, Россия); Р.А. Важинский (Семилукский комбинат строительных материалов, Воронежская область, Россия); М.Н. Федорова (ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Воронежская область, Россия)

Анализ механизма растекания пылегазового потока по распределительным устройствам пылеуловителей при производстве строительных материалов

Рассмотрен механизм растекания пылегазового потока по распределительным устройствам пылеуловителей при производстве строительных материалов. Исследованы тонкостенные решетки и различные случаи их применения. Особое внимание уделено использованию нескольких последовательно установленных распределительных решеток, каждая из которых имеет меньший коэффициент гидравлического сопротивления, чем необходимый коэффициент гидравлического сопротивления при установке одной решетки. Полученные результаты могут быть использованы на предприятиях химической промышленности, а также при производстве строительных и огнеупорных материалов, что обеспечит соблюдение норм предельно допустимых выбросов и утилизацию уловленной пыли путем возвращения ее в технологический процесс.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

С.А. Шейнбаум, канд. техн. наук (ОАО ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград, Россия)

АСУТП развальцовки труб в трубных решетках

Разработана АСУТП развальцовки труб в трубных решетках кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и аппаратов воздушного охлаждения. Применение АСУТП позволит исключить недовальцовку и перевальцовку труб, сократить расход развальцовочного инструмента и обеспечить максимальное остаточное контактное давление в соединениях труб с трубными решетками.

Аннотации статей журнала 11-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.И. Березюк, канд. техн. наук, С.И. Ровный, канд. хим. наук (ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, Россия)

Способ оценки погрешности решения краевых задач при расчете тонкостенных конструкций

Предложено использовать известное физическое явление о равновесии системы, находящейся под действием внешних статических нагрузок, для оценки погрешности решения аналитическими методами теории тонких пластин и оболочек краевых задач в условиях, когда, как правило, отсутствует строгое решение и не известны точные числовые значения уравновешиваемых или сопрягаемых с помощью формулируемых краевых условий параметров. Приведены меры оценки дисбаланса механических сил и изгибающих моментов в отдельном конструктивном элементе и в конструкции в целом, вызываемого погрешностью функций, приближенно аппроксимирующих частные решения разрешающих задачу дифференциальных уравнений, и погрешностью произвольных констант; способ оценки нижней и верхней границ погрешности определения внутренних силовых факторов и напряжений, в основе которого лежит анализ невязки дифференциальных и интегральных уравнений

К.В. Таранцев, канд. техн. наук (Пензенская государственная технологическая академия, Россия)

Исследование электрогидродинамических течений сред на границе раздела фаз газ – жидкость

Исследованы электрогидродинамические течения сред на границах раздела фаз воздух – касторовое масло. Показано, что существует ряд эффектов, зависящих от полярности электрода, напряженности электрического поля и расположения электрода относительно границы раздела фаз, учет которых при конструировании устройств, работающих с применением электрических полей, позволит оптимизировать происходящие процессы и повысить эффективность работы устройств.

А.А. Аваев, канд. техн. наук, Ю.Р. Осипов, д-р техн. наук, В.В. Павлов, канд. техн. наук (Вологодский государственный технический университет, Россия)

Уточненный расчет нестационарного теплового режима эксплуатации резинового подшипника с продольными смазочными канавками

Приведена математическая модель нестационарного теплового режима работы резинового подшипника с продольными смазочными канавками, в основу которой положен аналитический расчет температурного поля наиболее нагруженного сегмента резинового подшипника. Решение уравнения теплопроводности при принятых в работе краевых условиях получено с помощью конечных интегральных преобразований Фурье по двум координатам с последующей доработкой с целью улучшения сходимости рядов Фурье. Разработанная методика позволяет аналитически исследовать нестационарные тепловые режимы работы резиновых подшипников для различных условий их эксплуатации.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ

А.Н. Булкатов, канд. техн. наук (ЗАО «РЭМКО», г. Москва, Россия); Э.М. Мовсум-заде, д-р хим. наук (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Республика Башкортостан, РФ); В.В. Мясоедова, д-р хим. наук (ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, Россия)

Промышленное применение процессов газификации углей и горючих сланцев

В статье дается объяснение названия процесса газификации твердых органических топлив. Приведены описание промышленных газификаторов и принцип работы шахтных генераторов, камерных печей их и конструкции. Представлены составы получаемых газов и схема промышленной переработки угля.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

А.Я. Красильников, д-р техн. наук (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, Россия); А.А. Красильников (ОАО «СвердНИИхиммаш», г. Екатеринбург, Россия)

Расчет силы притяжения пары высококоэрцитивных постоянных магнитов в плоских магнитных системах и торцовых муфтах

Приведено выражение для расчета силы притяжения пары высококоэрцитивных постоянных магнитов в виде прямоугольных призм, расположенных в плоских магнитных системах или торцовых магнитных муфтах. Полученное выражение позволяет учитывать силу притяжения пар постоянных магнитов как дополнительную действующую силу (нагрузку) при проектировании специальных приспособлений для сборки и разборки герметичных машин и аппаратов, в конструкцию которых входит плоская магнитная система или торцовая магнитная муфта, а также при выборе подшипников качения.

В.А. Мельник (ЗАО «ВИГО СМИТ», г. Москва, Россия)

Расчет утечек в радиальных щелевых уплотнениях роторных машин Часть 2. Метод интегральных расходных констант щелей

Предложен метод расчета утечек в радиальных щелевых уплотнениях с использованием расходных констант щелевых уплотнений. Метод базируется на обработке значительного объема экспериментальных материалов, отличается достаточно высокой точностью, простотой и удобством применения для нужд расчетной практики.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

В.Д. Продан, д-р техн. наук, Г.В. Божко, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); В.К. Погодин, д-р техн. наук (ОАО «ИРКУТСКНИИХИММАШ», Россия)

Конструирование бугельного герметичного соединения

Рассмотрено бугельное соединение (разновидность фланцевого) для соединения отдельных участков трубопровода. Отмечена основная сложность при проектирования – необходимость обеспечения разности высот между коническими поверхностями концевых участков соединяемых труб и коническими поверхностями бугеля, равной величине сжатия прокладки в процессе сборки соединения. Приведен расчет бугельного соединения с опорным элементом и прокладкой, выполненной из фторопласта-4.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А.Б. Шотин, Д.В. Зубов, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Система автоматизированного управления аппаратами периодического действия

Рассмотрены основные этапы методики создания автоматизированной системы научных исследований (АСНИ). Предложены варианты решений на основе связки СУБД Oracle 10g Express и приложения, разработанного в среде Borland Dephi (Developer Studio 6).

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

А.Л. Сурис, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Исследование кинетики пиролиза компонентов бытовых отходов

Приведены результаты исследований кинетики процесса пиролиза различных бытовых отходов (полиэтилена, полипропилена и других полимеров, а также газет, картона, бумаги, древесины и др.) для неизотермических условий. Представлены сравнительные характеристики процесса пиролиза различных материалов при различных скоростях их нагрева и получаемая при этом общая степень превращения материала, которую определяли исходя из концентрации отдельных компонентов материала.

В.В. Буренин, канд. техн. наук (МАДИ (ГТУ), г. Москва, Россия)

Очистка и обезвреживание пылегазовоздушных выбросов химических и нефтегазовых предприятий (Обзор патентной литературы)

Приведен обзор российских и зарубежных патентов на разработанные в последнее время воздушные фильтры-пылегазоуловители различных типов с эффективными характеристиками.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Г.М. Хажинский, д-р техн. наук (ИФДМ, г. Москва, Россия)

Методика расчета конструкций на длительную циклическую прочность

Предложена новая методика оценки прочности высокотемпературных конструкций, учитывающая взаимодействие процессов ползучести и усталости. Данная методика представляет собой дальнейшее развитие теории разделения цикла деформирования на определенные составляющие деформаций ползучести и мгновенной пластичности (SRP-модели). Рассмотрены межзеренное и внутризеренное разрушения. Показано, что, если межзеренное разрушение может проявиться только в процессе ползучести, то внутризеренное связано с деформацией обоих типов. Получено нелинейное уравнение суммирование повреждений, результаты расчета по которому удовлетворительно согласуются с данными эксперимента при малых размахах полной деформации.

Е.Х. Шахпазов, И.Г. Родионова, доктора техн. наук, А.И. Зайцев д-р физ.-мат. наук (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва, Россия); А.А. Павлов, канд. техн. наук (ООО «Институт биметаллических сплавов», г. Москва, Россия)

Двухслойные стали нового поколения для сосудов и аппаратов нефтехимических производств

Обоснована необходимость применения двухслойных сталей (биметаллов) для материального оформления оборудования для процессов переработки нефти. Разработано и освоено производство двухслойных листов способом электрошлаковой наплавки (ЭШН) коррозионно-стойкой стали на основу из конструкционной стали с последующей прокаткой на станах. Получаемые двухслойные листы не имеют мировых аналогов, как по качественным, так и по экономическим показателям.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

С.А. Шейнбаум, канд. техн. наук (ОАО ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград, Россия)

Контроль качества соединений труб с трубными решетками по результатам испытаний на герметичность

Отмечено, что одним из основных факторов, определяющих надежность соединения труб с трубными решетками кожухотрубчатых аппаратов, является остаточное контактное давление от развальцовки. Приведен пример расчета теплообменного аппарата (внутренний диаметр корпуса 400 мм, расстояние от оси корпуса до оси наиболее удаленной трубы а1=175 мм) с трубной решеткой из стали 09Г2С, содержащего 111 труб размером 25×2 мм из стали 20.

Аннотации статей журнала 12-2009

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.В. Клинов, д-р техн. наук, А.Г. Мухаметзянова, А.В. Малыгин, кандидаты техн. наук, Л.Р. Минибаева (Казанский государственный технологический университет, Республика Татарстан, РФ)

Расчет гидродинамики в реакторе-полимеризаторе для синтеза бутилкаучука

Приведены результаты гидродинамического расчета аппарата с перемешивающими устройствами для получения бутилкаучука. Полученные поля скоростей хорошо согласуются с известными полуэмпирическими моделями и экспериментальными данными. На основе анализа гидродинамической структуры потока в аппарате определено оптимальное место установки патрубка для ввода катализатора с целью обеспечения равномерного распределения катализаторной смеси по объему реактора.

М.В. Забавников, канд. техн. наук, П.С. Беляев, д-р техн. наук, О.Г. Маликов, канд. техн. наук (Тамбовский ГТУ, Россия); В.И. Кочетов, д-р техн. наук (ОАО НИРТмаш, г. Тамбов, Россия)

Расчет полезной мощности двухшнекового смесителя с модульной компоновкой роторов при получении резинобитумных композиций

Приведен один из возможных вариантов расчета мощности двухшнекового смесителя непрерывного действия путем выявления полезной мощности элементов составного ротора через определение скорости сдвига в каждом элементарном деформируемом объеме смесительной камеры. Полезная мощность в каждой из зон сборных роторов двухшнекового смесителя рассчитана как сумма мощностей элементов этих роторов в каждом из каналов выделенной геометрической зоны. Для нахождения полезной мощности поток материала в каналах был условно разделен на два независимых потока – продольный и поперечный. Предложенный метод расчета апробирован на экспериментальной установке, спроектированной для получения резинобитумных композиций с улучшенными физико-механическими показателями. Данная методика расчета полезной мощности позволит с точностью, достаточной для инженерных расчетов, учесть мощность каждого из элементов составного ротора смесителя, что подтверждено экспериментально.

Ф.А. Коугия, канд. техн. наук (Инженерный центр по энергосбережению при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург, Россия)

Математическая модель тенденции развития технических систем

Рассмотрен подход к определению вида уравнения, позволяющего при использовании небольшого числа подгоночных параметров приближенно описать тенденцию развития технических систем. Получено уравнение, которое можно использовать для оценки эмпирических коэффициентов параметра сложности технической системы (изобретения), а затем – в качестве аппрокимационного уравнения, позволяющего прогнозировать возможное изменение числа изобретений в рассматриваемой области.

В.М. Клевлеев, д-р техн. наук, Д.С. Минаев, М.А. Алиференкова (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Пожаровзрывоопасность взвешенной ультрадисперсной пыли

Представлен обзор статистики взрывов и их причин на опасных производственных объектах предприятий различных отраслей промышленности России. Приведена градация фаз вещества по опасности возникновения взрыва и анализ факторов, определяющих мелкодисперсное вещество как более опасное. Графически показаны результаты экспериментов норвежского профессора Рольфа Экхофа по изучению зависимости показателей пожаровзрывоопасности взвешенных пылей от диаметра частиц. Дана качественная оценка легкости инициации взрыва скоплений наноразмерных твердых частиц. Поставлена логическая задача необходимости решения вопросов обеспечения безопасности технологических процессов, связанных с обращением наночастиц.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ

А.Н. Булкатов, канд. техн. наук (ЗАО «РЭМКО», г. Москва, Россия); Э.М. Мовсум-заде, д-р техн. наук (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Республика Башкортостан, РФ); В.В. Мясоедова, д-р хим. наук (ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, Россия)

Возможности использования твердых топлив в производстве сырья для нефтехимии

Рассмотрены возможности применения процессов газификации твердых органических топлив с целью получения сырья для нефтехимической промышленности. Перечислены возможные направления развития процессов газификации: получение отопительных и энергетических газов, получение газового сырья для нефтехимии (синтез-газа, водорода), производство заменителя природного газа. Дан краткий обзор современных технологий, разработанных как ведущими зарубежными инжиниринговыми компаниями, так и российскими институтами. Приведены краткое описание современного процесса газификации по технологии Коппер – Тотцека и составы получаемых газов для нефтехимии.

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

С.П. Горбачев, д-р техн. наук, С.В. Люгай (ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Москва, Россия)

Совершенствование технологии производства СПГ на газораспределительных станциях при повышенном содержании диоксида углерода в сетевом газе

Рассмотрена возможность снижения массы адсорбента в системе очистки газа от диоксида углерода при производстве сжиженного природного газа на газораспределительных станциях (за счет использования перепада давлений между магистральным и распределительным трубопроводами). Предложено разделить прямой поток газа через установку на технологический и продукционный потоки и проводить очистку от диоксида углерода только продукционного потока, при этом кристаллизация диоксида углерода в технологическом потоке исключается за счет регулирования температуры перед детандером или повышением давления газа в продукционном потоке. Предложенная технология позволяет в 5 – 10 раз снизить стоимость системы очистки при содержании диоксида углерода в исходном газе до 5 %.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

И.М. Пискун (ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Беларусь); Г.Н. Абаев, д-р техн. наук (Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь)

Взаимодействие основных узлов паровоздушного теплового насоса

Установлены закономерности взаимодействия основных узлов компрессионного теплового насоса: ротационно-пластинчатого вакуум-компрессора и струйного аппарата, что позволяет определить их суммарную мощность. Проведена оценка теплового баланса струйного аппарата и выявлены факторы, влияющие на температуру паровоздушной смеси в его корпусе. Определены составляющие теплового баланса вакуум-компрессора и их взаимосвязь.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

В.Д. Продан, д-р техн. наук, Г.В. Божко, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия)

Влияние условий размещения прокладки между фланцами на ее осевую податливость

Показано, что условия размещения прокладки между фланцами существенно влияют на ее осевую податливость, которая является одним из основных расчетных параметров фланцевых соединений. Исследована прокладка из фторопласта-4 в случае четырех условий размещения прокладки между фланцами: при основном сжатии: без бокового ограничения; с односторонним внутренним ограничением; с односторонним внешним ограничением и объемном сжатии. Установлено, что условие размещения прокладки значительно влияет на герметичность соединения и прочность его отдельных элементов. Представленная методика расчета может быть использована для получения требуемых результатов и для фланцевых соединений с прокладками, выполненными из других, отличных от флоропласта-4 по своим физико-механическим параметром, материалов.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Э.П. Набоков, канд. техн. наук (Межотраслевой орган сертификации «Сертиум», г. Москва, Россия)

Интеграция европейских норм безопасности в систему национальных стандартов на оборудование для взрывоопасных сред (Часть 1)

Представлены основные положения концепции создания национальной системы стандартов безопасности, соответствующих достигнутому современному технологическому уровню в области Ех-оборудования отраслей промышленности, где существуют взрывоопасные среды. В основе концепции гармонизация национальных стандартов с последними версиями международных стандартов, основанных на современных системах классификации Ех-оборудования и применении методологии оценки рисков воспламенения взрывоопасных сред. Представлены примеры интеграции европейских норм в систему национальных стандартов на Ех-оборудование.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

А.Ю. Вальдберг, д-р техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); Н.Е. Ваулин, А.В. Симнанский, канд. техн. наук (ООО НПП «ПЛАТЕКС», г. Москва, Россия); А.Э. Антошин, канд. хим. наук (АГЗ МЧС России, г. Химки Московской обл., Россия); В.И. Лазарев, канд. хим. наук (ОАО «НИИОГАЗ», г. Москва, Россия)

Очистка газов, образующихся при термической детоксикации отравляющих веществ

Рассмотрена схема полусухой очистки газов в системе, состоящей из реактора-охладителя и рукавного фильтра. В качестве сорбента использована суспензия гидроксида кальция (известь). Приведены реакции, протекающие в процессе абсорбции. Описаны преимущества полусухого метода очистки дымовых газов от кислых компонентов и взвешенных твердых частиц.

Н.А. Науменко, канд. хим. наук, Н.Е. Осипов, П.П. Полуэктов, д-р физ.-мат. наук, В.Н. Ревнов, Л.П. Суханов, кандидаты техн. наук (ФГУП ВНИИНМ, г. Москва, Россия); С.Н. Елсуков, Б.И. Рябов (ФГУП ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской обл., Россия)

Разработка вибрационного газоочистного оборудования для химико-металлургических производств

Приведены результаты разработки и испытаний модельного и опытно-промышленного образцов кольцевого вибрационного абсорбера с электромагнитным вибровозбудителем резонансного типа, предназначенного для глубокой очистки отходящих газов химико-металлургических производств. Получены оптимальные конструктивные и режимные параметры работы оборудования, обеспечивающие высокую эффективность улавливания токсичных газовых примесей при повышенных расходах газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

Ю.А. Рюмин, канд. техн. наук (МГУИЭ, г. Москва, Россия); Е.В. Федосеев (ОАО «Невинномысский Азот», г. Невинномысск, Россия); Д.А. Однолько (МИРЭА, г. Москва, Россия)

Компьютерная дедуктивная оценка надежности промышленных комплексов

Описано программное обеспечение для количественного и качественного исследования работоспособности и риск-анализа химических и нефтехимических комплексов, характеризующихся многоуровневыми зависимыми функциональными и параметрическими неисправностями, дедуктивным (по схеме сверху вниз) методом дерева отказов. Представлен перечень эффективных автоматизированных процедур вычисления значимости исходных событий и аварийных сочетаний, доверительного интервала для вероятности конечного события дерева отказов в течение заданного периода времени.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

С.А. Шейнбаум, канд. техн. наук (ОАО ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, г. Волгоград, Россия)

Технические требования к оборудованию для изготовления теплообменных аппаратов и аппаратов воздушного охлаждения

Предлагаемые требования обеспечивают высокое качество конечной продукции, высокую производительность труда и максимально экономическое использование расходного инструмента. Требования разработаны на основе многолетнего опыта конструирования и изготовления средств технологического оснащения для производства и ремонта кожухотрубчатых теплообменных аппаратов.

Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»  -  www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний, институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе промышленных конференций, проводимых  в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):

27 марта 2018 г. - Десятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018

оборудование для предприятий черной и цветной металлургии, проектирование, строительство и реконструкция металлургических заводов и комбинатов,  повышение экологической и промышленной безопасности,  решения для автоматизации и повышению уровня эффективности производств.

28 марта 2018 г. – Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018

лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий,  окрасочное оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.

5-6 июня 2018 г. – Деcятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018

проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.

25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018

ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания, вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018

лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы  контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки предприятий различных отраслей промышленности.

28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018

автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации, контроля,  учета и мониторинга различных технологических процессов.

# Видеоролик конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»:  https://youtu.be/GKupAczVPkg

# Видеоролик конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: https://youtu.be/FXvOiXHAG1k

# Видеоролик конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»: https://youtu.be/i9ZF6X-Mykg

# Видеоролик конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»: https://youtu.be/hXGEq0PmYeo

Видеоролик конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»: https://youtu.be/ZED4Y6XEinI

Для регистрации участия - отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru

Информацию о всех запланированных конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович,

тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079,

сайт: www.intecheco.ru     эл. почта: admin@intecheco.ru